## Slide 1
Lección 12
Monitorización del lugar de trabajo en reactores nucleares
Notes: 1

## Slide 2: Contenido
Impacto del tipo de reactor, edad y estado.
Vector de radionucleidos.
MLT y desafíos en el reactor operativo.
Ejemplos concretos.
Notes: La MLT en caso de emergencia nuclear no está incluida.

## Slide 3: Importancia del tipo de reactor
Diferentes tipos de reactores presentan desafíos diferentes.
Reactores de agua presurizada: son el tipo más común de reactores. Campos de neutrones durante la operación, productos de corrosión, generador de vapor.
Notes: Diferentes tipos de reactores nucleares utilizan diferentes tipos de combustible, moderador y refrigerante. Por ejemplo, en LWR la fuente principal de la exposición gamma viene de 16N mientras que en el caso de reactores de agua pesada (PHWR), el tritio es la fuente principal de exposición.

## Slide 4: Importancia del tipo de reactor
  Reactores de agua pesada. Altas concentraciones de tritio – se puede medir cientos de DACs en el lugar de trabajo y miles de DACs en el caso de un pequeño derrame de agua del moderador.
  Reactor de agua en ebullición (BWR). La contaminación se puede encontrar en la turbina, ya que es parte del circuito primario.

## Slide 5: Importancia del tipo de reactor
En los reactores de agua ligera (PWR y BWR), la activación neutrónica del oxígeno en el agua del refrigerante produce 16N, un emisor gamma de muy alta energía y de vida media corta, que puede causar tasas de dosis muy altas cerca del sistema primario cuando el reactor está operando.
En los BWRs, el 16N se puede transportar al edificio de la turbina dando por resultado la reflexión de radiación gamma por el aire (“sky shine”) que puede afectar otras áreas.
Notes: El 16N tiene vida media muy corta (6 segundos), pero emite una gamma de energía muy alta de 6 MeV. Sin embargo, debido a su corta vida media, retrasando operaciones cerca de los sistemas que contienen 16N se garantizará la protección radiológica.
Nota: https://hps.org/hpspublications/articles/allard.html - Los detectores G-M sobrestimarán la tasa de dosis debida a 6 MeV 16N en relación con 137Cs por un factor de aproximadamente 60%.
El material de construcción debe elegirse para que la probabilidad de activación de neutrones se reduzca. Ejemplo de una opción incorrecta del material: uso de estelite en los componentes del circuito primario que dieron lugar a una “vector de radionucleido” mucho más grande de 60Co así como de 110mAg.
El estelite (stellite, en inglés) es una aleación de cobalto-cromo creada para aumentar la resistencia al desgaste de los metales.

## Slide 6: Importancia de la historia operativa del reactor
El 16N tiene una vida media muy corta y decae rápidamente después de la parada reduciendo la tasa de dosis externa cerca del sistema primario.
Los neutrones están presentes durante la criticidad solamente.

## Slide 7: Importancia de la historia operativa del reactor
Los reactores más antiguos pueden haber tenido fugas de elementos de combustible que podrían ocasionar:
  partículas con altos niveles de radiactividad “partículas calientes” en la planta;
  contaminación alfa en el sistema primario que puede ser blindada por depósitos subsecuentes, y
  contaminación excesiva con productos de corrosión radiactiva debido a la incorrecta elección de los materiales utilizados en los componentes del sistema. primario.
Notes: Después de las operaciones prolongadas, algunas barras de combustible fallan debido al aumento de tamaño del combustible y al arrastramiento del material del revestimiento.
Esta situación eventualmente resultará en la liberación de productos de fisión al refrigerante junto con una pequeña fracción de material fisionable (emisores alfa).
Los productos de corrosión formados por la activación de neutrones de materiales estructurales seguirán acumulándose en las superficies internas de tuberías y sistemas que crean exposiciones externas significativas.

## Slide 8: Campos de radiación gamma
Campos de radiación gamma se deben a:
  activación neutrónica de los sistemas y componentes del reactor: 60Co, 54Mn, y
  activación neutrónica y deposición de contaminantes (“crud” o incrustaciones de tuberías) en los sistemas primarios: productos de fisión en el sistema primario: 137Cs.
Notes: Productos de corrosión en el sistema primario se asientan sobre las superficies de diversos componentes, especialmente en las de varillas de combustible, pueden desprenderse y pasar a asentarse en otros componentes. Por lo tanto, todo el sistema primario se vuelve más o menos contaminado. Es necesario purificar continuamente el refrigerante primario.
La mayor contribución de exposiciones externas proviene de productos de activación como 60Co y 54Mn y el producto de fisión 137Cs.

## Slide 9: Imagen de una gammacámara
Imagen de las tasas de dosis utilizando CZT
Notes:   Consulte la lección 8 - Estos detectores fueron utilizados para monitorización de contaminación después del accidente de Fukushima.
  Observe que características del campo gamma pueden cambiar después del movimiento del “CRUD”, es decir, después de la introducción de oxígeno en los sistemas y los trabajos de limpieza subsecuentes.

## Slide 10: Vector de contaminación
La caracterización debe utilizar espectrometría gamma y análisis radioquímico de muestras tomadas de todos los sistemas de la planta para identificar:
  el vector de radionucleidos en contaminantes típicos y la contribución a la dosis interna de radionucleidos no detectados normalmente por monitores de contaminación como 55Fe, 14C, y
  cualquier emisor alfa en la contaminación.
Notes: Para la metodología del factor de escala, ver IAEA NW-T-1.18 ”Determination and Use of Scaling Factors for Waste Characterization in Nuclear Power Plants”, 2009.

## Slide 11: Contaminantes típicos
La contaminación podría contener una serie de productos de fisión y activación.
Generalmente los emisores beta de energía media están presentes y contribuyen más a la dosis interna: 90Sr, 137Cs y 60Co.

## Slide 12: Contaminantes típicos
Se puede detectar contaminación en una mezcla de emisores beta/gamma mediante:
medidores de tasa de dosis, en caso de altos niveles de contaminación (µSv/h a mSv/h);
monitores de contaminación beta, en caso de niveles moderados de contaminación (decenas o centenas de Bq/cm²), y
tubos G-M de ventana delgada, en caso de niveles bajos de contaminación (1-10 Bq/cm²).

## Slide 13: Algunos radionuclídeos no son fáciles de detectar
Emisores de partículas beta, rayos X o radiación gamma de baja energía, p. ej. 3H, 14C, 55Fe.
Emisores alfa pueden contribuir significativamente a la dosis interna.
La contaminación alfa se limita a los circuitos primarios, incluyendo los generadores de vapor, pero también a componentes del sistema primario que se han desmantelado y a áreas de desecho.

## Slide 14: Algunos radionuclídeos no son fáciles de detectar
  La determinación de la proporción actividad beta/gamma a alfa puede ser un método útil para identificar la significación radiológica.
  En una proporción de 3000 Bq* beta/gamma a 1 Bq alfa, aproximadamente el 50% de la dosis de inhalación será de alfa y 50% de beta/gamma.
  La necesidad de la monitorización de la contaminación alfa de la superficie y del aire es determinada por la presencia de radionucleidos de emisión alfa y por la proporción de beta/gamma a la actividad alfa.
Notes: *Creo que el valor correcto es 20:1

## Slide 15: Radionucleidos específicos
Radionucleidos que podrían ser liberados de los elementos de combustible averiados: gases nobles: kriptón y xenón. Estos gases de vida media corta pueden causar contaminación del aire.
Yodo: amplia gama de isotopos de vida media corta.
Tritio - importante en reactores de agua pesada. No suelen estar en cantidades significativas en otros tipos de reactores.
Notes: En los reactores de agua pesada, se les solicita a los trabajadores muestras rutinarias de orina para estimar la carga corporal interna del tritio.

## Slide 16: MLT en un reactor operativo
Monitorización rutinaria: Contaminación, tasa de dosis, verificación de niveles permitidos y ALARA.
Monitorización relacionada a la tarea: monitorización para asegurar que las dosis sean ALARA, tanto antes como durante el trabajo.
Monitorización especial: identificar dónde se debe colocar blindajes o durante investigaciones después de incidentes.
Notes: Para llevar a cabo un trabajo especial que requiere cobertura adicional de protección radiológica, se recomiendan más medidas de monitorización.
El manejo de las varillas de combustible y el transporte de fuentes de alta actividad son ejemplos de trabajos especiales que requieren un monitoreo específico del lugar de trabajo.

## Slide 17: MLT en un reactor operativo
  Tasa de dosis: gamma, beta y de neutrones.
  Contaminación radioactiva: alfa, beta y gamma.
  Actividad volumétrica:
    Yodo
    Gases nobles
    3H y 14C (en algunos casos).

## Slide 18: Equipo fijo de MLT
Se proporcionará una variedad de monitores gamma y de neutrones instalados en todo el reactor para:
identificar condiciones anormales, p.ej. en el reactor o cuando el nivel de agua en la piscina de combustible gastado sea bajo, y
que el equipo fijo mida tasas de dosis y las envíe a la sala de control.
Notes: Los monitores de neutrones son esencialmente portátiles porque la presencia de neutrones puede predecirse muy fácilmente.
En una planta nuclear moderna, todos los monitores fijos están conectados en red y la salida está conectada a una consola común en la sala de control.

## Slide 19: Equipo fijo de MLT
Se proporcionará una variedad de monitores gamma y de neutrones instalados en todo el reactor para:
monitorización en tiempo real del aire para yodo, gases nobles y partículas en suspensión para identificar condiciones anormales, y
el proyecto de la planta debe incluir la especificación y ubicación de equipos fijos de MLT.

## Slide 20: Equipo fijo de MLT
Dependiendo del tipo de reactor:
    monitores de tritio en aire (reactores de agua pesada), y/o
    monitores de emisores alfa en aire.
Monitores portátiles se utilizan para tareas específicas, p. ej., parada del reactor y trabajos de mantenimiento.

## Slide 21: Equipo fijo de MLT
Monitor fijo de radiación gamma
Monitor de aire en tiempo real
Cortesía: Nucleonix

## Slide 22: Monitores portátiles - tasa de dosis gamma
Se necesitan equipos con un amplio rango de tasas de dosis gamma:
tasas de dosis bajas: µSv/h (transporte de residuos);
tasas de dosis durante las operaciones rutinarias, paradas y para mantener las dosis ALARA: 5 µSv/h - 50 mSv/h, y
tasas de dosis muy altas durante la operación de la planta en algunas partes no accesibles: > Sv/h.

## Slide 23: Ejemplos de MLT para tasa de dosis
Campos gamma isotrópicos uniformes; p.ej. alrededor de componentes del sistema del reactor o en una instalación de almacenamiento de residuos.
Otras fuentes como tambores de desecho y tuberías (podrían ser visibles, aéreas o subterráneas).

## Slide 24: Ejemplos de MLT para tasa de dosis
Puntos calientes de contaminación atrapados en sistemas, componentes o en superficies, que son como fuentes puntuales.
Tasas de dosis de neutrones a través de penetraciones.
Tasas de dosis gamma bajo del agua en piscinas de combustible gastado.

## Slide 25: Ejemplos de MLT para tasa de dosis
Tasas de dosis gamma se miden en sistemas durante la operación para identificar:
  fuentes de radiación para evitar la exposición;
  requisitos de blindaje temporario antes del trabajo de mantenimiento y para verificar las tasas de dosis después del blindaje temporario, y
  fuentes que deben eliminarse, por ejemplo, puntos calientes.

## Slide 26: Ejemplos de MLT para tasa de dosis
Tasa de dosis beta/gamma en la superficie interna de sistemas abiertos durante paradas o mantenimiento. Superficies internas pueden mostrar altas tasas de dosis (p. ej., después del drenaje de una cavidad).
Altas tasas de dosis beta/gamma de fragmentos de combustible o contaminación después de un fallo de combustible.
Notes: Tasas de dosis de contacto deben evitarse con mayor frecuencia que las medidas.
Partículas calientes pueden presentar tasas de dosis de 10 mSv/h a 2 Sv/h (beta/gamma).

## Slide 27: Ejemplos de MLT para tasa de dosis
Tasas de dosis beta/gamma muy altas de fuentes sumergidas (fragmentos de desechos/combustibles) en piscinas de combustible gastado.
Tasa de dosis beta/gamma en la superficie de fuentes selladas utilizadas para verificación y calibración.

## Slide 28: Monitores portátiles de tasa de dosis gamma
Teletector(*) -G-M
Identificador
Cámara de ionización
Monitor de tasa de dosis de neutrones
Espectrómetro gamma portátil
Notes: *Del griego “tele” = lejos y detector.

## Slide 29: Desafíos en la medición de la tasa de dosis
Monitorización remota de la tasa de dosis gamma.
Medición de las tasas de dosis beta.
Protección de los equipos contra la contaminación.
Monitorización de la tasa de dosis gamma sumergido.
Ejemplos de uso del teletector.

## Slide 30: MLT para contaminación
Equipo para detectar la contaminación beta/gamma de energía moderada y alta:
monitores de tasa de dosis de radiación beta/gamma para altos niveles de contaminación;
centelleadores plásticos, contadores proporcionales y sondas G-M estándar para niveles moderados de contaminación, y
contadores proporcionales o de centelleo para niveles bajos de contaminación, típicamente para la dispensa.
Notes: Ver lección 5.
La mayor parte de las instalaciones utilizan como límites 0,4 Bq/cm2 para contaminación alfa y 4 Bq/cm2 para contaminación beta y gamma.

## Slide 31: Equipo MLT para contaminación
Sonda de centelleo para alfa
Detector G-M “pancake”
Detector “Pancake”
Cámara de ionización

## Slide 32: Desafíos en el MLT para contaminación
  Las altas tasas de dosis gamma de fondo alrededor de sistemas dentro del edificio de contención pueden impedir la monitorización directa de la contaminación beta/gamma,
“Partículas calientes” deben detectarse lo antes posible.
Partículas beta pueden ser fácilmente absorbidas, por lo tanto son difíciles de detectar.

## Slide 33: Medición indirecta de contaminación
Hay una variedad de técnicas para medir contaminación radiactiva no fija:
exploración para “partículas calientes” (p. ej. fragmentos de combustible o estellita activada), y
frotador de área grande medida por un monitor de contaminación beta/gamma o monitor de tasa de dosis para confirmar (o no) la ausencia de contaminación no fija.
Notes: Una información importante para la decisión sobre el tamaño de cada área que se va frotar es el nivel probable de no uniformidad de la contaminación.
El área a ser frotada está en el rango de 100 a 1000 cm2.

## Slide 34: Medición indirecta de contaminación
  Frotador de área pequeña medida por monitor de contaminación beta/gamma o monitor de tasa de dosis para estimar los niveles de contaminación.
  Los frotadores pueden ser monitoreados para verificar también contaminación alfa.
  Los frotadores de área pequeña se pueden medir usando el equipo de conteo en el laboratorio si la actividad es suficientemente baja para evitar contaminar el equipo.
Notes: Un frotador de área pequeña tiene que ser manipulado de modo que los dedos sostengan el frotador de una manera cómoda.
El frotador se frota sobre la superficie del objeto de interés de modo que cubra el área definida. Para un área grande, se puede cubrir una fracción conocida del área.

## Slide 35: Medición indirecta de contaminación
Frotadores de área pequeña y grande son utilizados en objetos y superficies, especialmente pisos:
  antes de trabajar para comprobar los niveles de contaminación no fija;
  durante el trabajo para comprobar el nivel y la propagación de la contaminación, y
  después del trabajo para confirmar la ausencia de contaminación no fija.

## Slide 36: Medición indirecta de contaminación
Antes del envío, la superficie exterior de los envases debe ser monitoreada para confirmar la ausencia de contaminación no fija. El resultado de la monitorización debe registrarse.
Herramientas y equipos que salen del área controlada deben ser monitoreados para confirmar la ausencia de contaminación no fija.
La monitorización directa se puede realizar dondequiera que los niveles de radiación de fondo lo permitan.
Notes: Las regulaciones de transporte del OIEA (TRS-1) recomiendan un límite de contaminación superficial de 0,04 Bq/cm2 para alfa y 0,4 Bq/cm2 para beta/gamma. Antes de transportar el objeto debe comprobarse la contaminación superficial.

## Slide 37: Medición indirecta de contaminación
Materiales de limpieza utilizados para limpieza y descontaminación de áreas grandes se pueden medir para verificar si hay contaminación.
Las esteras pegajosas se pueden utilizar para capturar y medir partículas.
Detectores G-M “pancake” pueden ser utilizados para identificar contaminación en las herramientas y en el equipo.

## Slide 38: Ejemplos de medición indirecta
Ejemplos de como tomar muestras con frotador
Estera pegajosa
Monitor para medir frotadores

## Slide 39: Espectrometría gamma y alfa
La espectrometría gamma es necesaria para identificación de radionucleidos: para identificar la fuente de contaminación y para determinar las implicaciones dosimétricas.
La espectrometría alfa se requiere para la identificación de emisores alfa - generalmente un servicio externo.
Espectrómetro gamma
Notes:   Ver Lección 8. La posibilidad de contaminación alfa en una planta de energía nuclear es remota.

## Slide 40: MLT del aire
Beta/gamma:
  Muestreadores de aire fijos de medio a alto volumen son utilizados para el MLT rutinario.
  Muestreadores de aire portátiles de pequeño volumen son utilizados para tareas específicas y/o en áreas específicas (se detectan fácilmente DACs relativamente altos).
  Los filtros y cartuchos pueden ser medidos utilizando un monitor de contaminación portátil para indicar inmediatamente la contaminación.

## Slide 41: MLT del aire
Alfa:
Monitorización alfa requiere grandes volúmenes de aire y el uso de un contador para medir fracciones de valores de DAC.
La interferencia de radón se discutió en la lección 6.
Notes: Las muestras de aire de alto volumen que tienen caudal de 0,5 m3/min se utilizan para filtrar el aire para atrapar actividad particulada. Este tipo de muestreador de aire es portátil y se puede utilizar dondequiera que se sospeche actividad en el aire.
Son generalmente usados filtros de fibra de vidrio con 99% de eficiencia de recolección.
También se utilizan monitores de aire continuos, véanse las lecciones 6, 10 y 11.

## Slide 42: Ejemplos de equipos de MLT del aire
Monitor de aerosol portátil
Equipo de recuento
Filtros de aire - nuevos y usados
Notes: Check the title!

## Slide 43: MLT del aire
Fallas de combustible pueden dar lugar a la liberación de gases nobles y radioisótopos de yodo que requieren una MLT adicional incluyendo:
  monitorización de aire adicional para gases nobles y yodo, y
  monitorización de aire para emisores alfa.
Notes:   Falla de combustible grave = emergencia que no está cubierta en esta lección.

## Slide 44: MLT del aire para 3H
El tritio puede propagarse fácilmente y dispersarse a partir de derrames de agua pesada.
Los monitores portátiles de 3H y los muestreadores pasivos se utilizan durante el trabajo con líquidos para identificar la presencia de tritio en el lugar de trabajo.
Los monitores de 3H fijos se utilizan para medir los niveles ambientales 3H y detectar condiciones anormales.

## Slide 45: MLT del aire para 3H
Monitor 3H fijo
Monitores portátiles de 3H

## Slide 46: Resumen
Discutimos:
la importancia del tipo del reactor, edad y condición del sistema primario;
el vector de radionucleidos;
monitores fijos de tasa de dosis gamma y de aire, y
tipos de equipos portátiles de monitorización para tasas de dosis, contaminación y actividad volumétrica.

## Slide 47: Resumen
Discutimos:
desafíos: radiación de fondo, partículas calientes, partículas beta blindadas, monitoreo remoto;
monitorización del aire alfa, beta/gamma.
Gases nobles, yodo y 3H cuando sea necesario.

## Slide 48
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE