## Slide 1: Curso de entrenamiento Monitorización del lugar de trabajo

## Slide 2: Objetivos del curso
Fortalecer el programa de protección radiológica ocupacional en los Estados Miembros ayudando a establecer un programa de monitorización radiológica del lugar de trabajo proporcionando información sobre:
  información básica y la importancia de la monitorización radiológica;
  técnicas y equipos de monitorización radiológica;
  la utilización práctica del equipo y la interpretación de los resultados, y
  calibración y gestión de la calidad.
Notes: La monitorización del lugar de trabajo es la caracterización radiológica completa del lugar de trabajo.

## Slide 3: Contenido del curso
El curso contiene tres módulos:
Módulo 1: quatro lecciones sobre la monitorización de tasa de dosis (fotones, partículas beta y neutrones) y contaminación superficial.
Módulo 2: tres lecciones sobre la monitorización de la contaminación del aire; gases nobles, yodo, tritio y 14C.
Módulo 3: cinco lecciones prácticas y demostraciones.

## Slide 4: Contenido del Módulo 1
Lección 1: Principios básicos de monitorización del lugar de trabajo – I
Lección 2: Principios básicos de monitorización del lugar de trabajo – II
Lección 3: Medición e incertidumbres

## Slide 5: Contenido del Módulo 1
Lección 4: Monitorización de tasa de dosis – fotones.
Lección 5: Monitorización de tasa de dosis – beta y neutrones.
Lección 6: Monitorización de la contaminación superficial.

## Slide 6: Contenido del Módulo 2
Lección 7: Monitorización de la contaminación del aire.
Lección 8: Monitorización de tritio y 14C.
Lección 9: Espectrometría alfa y gamma.

## Slide 7: Contenido del Módulo 2
Lección 10: Monitorización de yodo
Lección 11: Monitorización de gases nobles.
Lección 12: Monitorización en centrales nucleares

## Slide 8: Contenido del Módulo 3
Práctica 1: Monitorización del lugar de trabajo: diseño del programa, preparación y análisis de documentación.
Práctica 2: Monitorización de la tasa de dosis: selección y utilización de equipos de monitorización de radiación gamma y neutrones.

## Slide 9: Contenido del Módulo 3
Práctica 3: Monitorización de la contaminación superficial:
  selección y utilización de equipos de monitorización de contaminación superficial alfa y beta y sistemas de conteo;
  cálculo de resultados basados en mediciones, y
  estadísticas de conteo y el impacto en los resultados.

## Slide 10: Contenido del Módulo 3
Práctica 4: Monitorización radiológica del lugar de trabajo:
  realización de la monitorización con equipos de medición de tasa de dosis y de contaminación superficial (medida directa e indirecta) que incluya el recuento de centelleo de líquidos, y
  monitorización después de incidentes radiológicos con o sin contaminación.

## Slide 11: Contenido del Módulo 3
Práctica 5: Monitorización del aire y espectrometría:
  monitorización de la contaminación del aire. Equipos fijos y móviles;
  espectrometría alfa discusión/demostración, y
  espectrometría gamma con detectores NaI y HPGe – discusión/demostración.

## Slide 12
Lección 1
Principios básicos de la monitorización radiológica del lugar de trabajo – PARTE 1

## Slide 13: Lección 1 - contenido
Introducción
Objetivos de la monitorización del lugar de trabajo
Diseño del programa

## Slide 14
Introducción

## Slide 15: Introducción
Las radiaciones ionizantes tienen el potencial de dañar el cuerpo humano si éste se expone a niveles excesivos.
Debe establecerse un marco de protección radiológica:
  para limitar la exposición, y
  para optimizar la protección dentro de estos límites.

## Slide 16: Introducción
Mediciones confiables de exposición a radiación son esenciales para:
  demostrar el cumplimiento de los límites reglamentarios;
  permitir la optimización de las condiciones de trabajo, e
  identificar fallas o deficiencias en el control.

## Slide 17: Introducción
El término “monitorización” describe mediciones relacionadas con la identificación, evaluación y control de exposición a la radiación y a los materiales radiactivos.
La monitorización es más que simplemente medir.
Requiere la interpretación de la medición y la evaluación de los resultados.
  .
Notes: La monitorización es más que simplemente medir:
Se debe entender lo que significa el valor de medición y qué hacer.
Por ejemplo, una medición de la actividad en el aire puede ser de 100 Bq/m3, pero en realidad el equipo ha medido radón y sus productos de desintegración.
La monitorización requiere la interpretación de la medición y la evaluación de los resultados.

## Slide 18: Introducción
La monitorización del lugar de trabajo (MLT) abarca mediciones realizadas en el lugar del trabajo y la interpretación de dichas mediciones.
La monitorización radiológica de los trabajadores (MT) abarca la mediciones obtenidas por el equipamiento utilizado por los trabajadores en forma individual o las mediciones de cantidades de materiales radiactivos en o sobre sus cuerpos, y la interpretación de dichas mediciones.
Notes: La MLT debe llevarse a cabo en todos los lugares donde se realicen trabajos con radiación.
El TECDOC del OIEA sobre MLT proporciona detalles de objetivos, propósitos y métodos para establecer el MLT como parte del programa de protección radiológica en cualquier instalación nuclear.
Las guías en Español del OIEA [RS-G-1.2 y RS-G-1.3] proporcionan criterios y metodología para la monitorización individual de trabajadores que están expuestos a fuentes de radiación tanto externa como interna.
Occupational Radiation Protection DRAFT SAFETY GUIDE DS453.

## Slide 19: Introducción
Por experiencia, sabemos que:
  a veces sólo es necesario MLT;
  a veces sólo es necesario MT, pero
  normalmente ambas son necesarias y posibles.
Como una recomendación del OIEA, se debe realizar MT cuando la dosis efectiva total anual pueda ser superior a 1 mSv. MLT puede ser realizada en zonas supervisadas cuando la dosis anual es menor que 1 mSv con el objetivo de verificación.

## Slide 20
Objetivos de la monitorización del lugar de trabajo

## Slide 21: Objetivos de MLT
Proveer información de las condiciones en el lugar de trabajo para establecer si están sujetas a control satisfactorio y si los cambios operativos han mejorado o empeorado las condiciones radiológicas de trabajo.
MLT facilita el control de exposición de trabajadores mediante detección rápida de condiciones anormales, permitiendo así acciones correctivas apropiadas.

## Slide 22: Objetivos de MLT
Selección de equipo de protección personal apropiado.
Ayudar a prevenir la dispersión de contaminación.
Proveer información para comprender cómo, cuándo y dónde los trabajadores son expuestos, para así contribuir a reducir su exposición (ALARA).

## Slide 23: Objetivos de MLT
Verificar las buenas prácticas de trabajo (por ejemplo: adecuada supervisión, entrenamiento, etc.)
Ayudar a prevenir la dispersión de la contaminación a través de la detección de fallas de contención o de la desviación de los correctos procedimientos operativos.
Confirmar la clasificación de áreas en controladas, supervisadas y libres.
Suministrar alarmas prontas y confiables que permitan evacuar a los trabajadores a un lugar seguro.

## Slide 24: Objetivos de MLT
Ayudar en la evaluación de dosis de individuos o grupos de trabajadores y demostrar el cumplimiento de las restricciones de dosis (dose constraints).
Proporcionar información para:
  definir o programa de monitorización individual;
  definir procedimientos operacionales y equipos de protección, y
  evaluar a dosis en caso de exposición accidental.

## Slide 25
Diseño del programa de monitorización

## Slide 26: Diseño del programa de monitorización
El documento GSR-3 establece que el tipo y la frecuencia de MLT se basarán en:
  la tasa de dosis, la concentración de actividad en aire y superficies, sus fluctuaciones previstas, y
  la probabilidad y magnitud de las exposiciones en casos de incidentes operacionales previstos y en caso de accidentes.
Notes: El primer paso en el diseño es determinar los requisitos del programa.
Estos se determinan generalmente por las regulaciones vigentes, los requisitos de licencia de la práctica, y la necesidad de protección legal.
El segundo paso es evaluar las condiciones radiológicas:
actividad de fuentes selladas, y
radionucleidos presentes, energías, vidas medias, actividades, distribución de tamaño de partícula para aerosoles, y otros factores relevantes para la incorporación.
El tercer paso es establecer los requisitos de monitoreo: equipos disponibles o requeridos, límites de detección que deben cumplirse y la disponibilidad de recursos alternativos.
También es necesario evaluar la necesidad de software y hardware: interfaces con el equipo; bases de datos y algoritmos de cálculo de dosis.
Cabe subrayar que el diseño del programa de monitoreo no es un proceso estático. Una revisión continua es esencial.
La frecuencia y la naturaleza de la revisión dependerán de las características del programa y de la experiencia obtenida durante el funcionamiento de éste.

## Slide 27: Diseño del programa de monitorización
El programa de monitorización debe:
  identificar los métodos de medición más apropiados;
  esbozar los procedimientos;
  establece el tipo y frecuencia de las mediciones, y
  establecer los niveles de referencia, restricciones de dosis y las acciones que se deben tomar si se exceden estos niveles.

## Slide 28
Magnitudes operacionales

## Slide 29
No pueden medirse las magnitudes limitadoras E y HT puesto que para ello habría que situar los detectores en el interior de los órganos del cuerpo humano.
Por esta razón, ICRU ha definido magnitudes capaces de proporcionar en la práctica una aproximación razonable (o una sobreestimación) de las magnitudes limitadoras.
Estas magnitudes operacionales medibles se definen a partir de la dosis equivalente en un punto del cuerpo humano o de un maniquí. Su relación con las magnitudes limitadoras puede calcularse para condiciones de irradiación determinadas (ICRP, 1996; ICRU 1998a).
Magnitudes operacionales
Notes: Las recomendaciones relativas a las magnitudes y unidades en dosimetría de protección radiológica son establecidas por la Comisión Internacional de Unidades de Radiación y Medidas (ICRU).
La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) establece las recomendaciones sobre la aplicación práctica de estas magnitudes.
En la protección contra la radiación, ésta se caracteriza como débil o fuertemente penetrante dependiendo de qué dosis equivalente está más cerca de su valor limitante. En la práctica, el término "débil penetrante" de radiación generalmente se aplica a los fotones por debajo de 15 keV y para los rayos beta.

## Slide 30
Las magnitudes operacionales recomendadas fueron introducidas por ICRU en 1985 para diferentes aplicaciones de dosimetría personal y ambiental. La descripción detallada de las mismas puede encontrarse en el informe ICRU 51 (ICRU, 1993).
Para monitorización de área se han introducido dos magnitudes que relacionan la irradiación externa con la dosis efectiva y con la dosis en piel y cristalino. Estas son el equivalente de dosis ambiental, H*(d) y el equivalente de dosis direccional, H'(d,Ω).
Magnitudes operacionales
Notes: ¿Por qué necesitamos magnitudes operacionales para la exposición externa a la radiación?
Porque los límites de dosis se dan en términos de magnitudes de protección. Por lo tanto, es necesario que los instrumentos estén calibrados en términos de magnitudes mensurables.

## Slide 31: Magnitudes operacionales - exposición externa
Las magnitudes operacionales para monitorización de área son: equivalente de dosis ambiental, H*(10) o H*(3) y equivalente de dosis direccional, H´ (0,07,Ω).
La unidad de E, HT, H*(d) y H´(d) en el Sistema Internacional de Unidades es el J kg-1 y su nombre especial es el sievert (Sv).
Es importante que todos los monitores usados tengan las mismas magnitudes operacionales.

## Slide 32: Magnitudes operacionales - exposición externa
El equivalente de dosis ambiental, H*(d), en un punto de un campo de radiación, es el equivalente de dosis que se produciría por el correspondiente campo alineado en el esfera ICRU (diámetro de 30 cm) a una profundidad d sobre el radio opuesto a la dirección del campo alineado.
Para radiación muy penetrante, se recomienda una profundidad d de 10 mm, lo cual se expresa como H*(10), mientras que para la poco penetrante se emplean d = 0,07mm para la piel y d = 3 mm para el cristalino.
Notes: H*(10) Sv, es la magnitud utilizada para producir una estimación superior de la magnitud de protección radiológica E (Sv) "dosis efectiva“.
Tiene un uso operativo más directo, ya que es igual al valor máximo de la dosis equivalente personal, Hp(10), que podría ser registrado por un dosímetro individual.
H * (10) se utiliza para la radiación penetrante, generalmente fotones con energías mayores que 15 keV y todos los neutrones.
Es poco práctico alinear el campo de radiación moviendo todas las fuentes presentes para que queden a lo largo de la misma línea.
El efecto equivalente se produce diseñando instrumentos para que su respuesta dependa lo menos posible de la dirección de irradiación.
Esto se denomina respuesta isotrópica. Esto es importante porque no siempre conocemos la dirección de la radiación a la que están expuestos los trabajadores.

## Slide 33: Magnitudes operacionales - exposición externa
No existen estándares primarios para la dosis equivalente ambiental y direccional.
Las magnitudes utilizadas para la calibración de instrumentos son:
  Kerma en aire, Ka , (fotones);
  Fluencia(Energia), Ψ (neutrones), y
  Dosis absorbida, D, en un tejido (electrones).
Kerma en el aire, etc, se convierte a equivalente de dosis utilizando coeficientes de conversión.

## Slide 34: Exposición externa – H’(0.07)
El equivalente de dosis direccional, H(0,07), en Sv, es el equivalente de dosis a una profundidad de 0,07 mm en la esfera ICRU y es la magnitud utilizada para controlar la dosis equivalente en la piel.
H’(0,07) se utiliza para la radiación poco penetrante, generalmente radiación  y fotones de baja energía, aunque las radiaciones penetrantes también contribuyen si están presentes.
Notes: Se considera que las células sensibles de la piel están entre 0,05 y 0,1 mm por debajo de la superficie de ésta, y por tanto se utiliza H’(0,07) para calcular la dosis equivalente en la piel.
Para H’(0,07) los campos no están alineados, lo que significa que la medición depende de la orientación de la esfera. En la práctica, esto no es un problema, ya que generalmente es posible averiguar la dirección de irradiación principal y apuntar el instrumento hacia ella. Como ejemplo, un medidor de grosor beta es una fuente obvia.
La medición puede estar directamente relacionada con el límite de dosis anual.

## Slide 35: Contaminación superficial
La contaminación superficial se mide por el cociente entre la actividad de los radionucleidos presentes en una superficie y el área de la superficie.
La unidad de contaminación superficial es el Bq/cm2 o "actividad por unidad de área“.
Para la monitorización de contaminación superficial, el equipo mide típicamente en cuentas por segundo. La conversión de cps a Bq/cm2 es necesaria.

## Slide 36: Contaminación del aire
La concentración de actividad en el aire es la relación entre la actividad de los radionucleidos en el aire y el volumen del aire.
La unidad de concentración de actividad en el aire es Bq/m3 o "actividad por unidad de volumen“.
La concentración de actividad en el aire se mide en unidades de actividad y después tiene que ser convertida a la unidad operacional usando la eficiencia del detector y el volumen de aire muestreado.

## Slide 37
Magnitudes derivadas

## Slide 38: Exposición externa
La tasa de dosis puede estar directamente relacionada con la exposición ocupacional a través del tiempo.
También puede derivarse una tasa de dosis de radiación ocupacional aceptable y compararla con la tasa de dosis medida.
Por ejemplo: 2,5 µSv/h durante 2000 h resultará en una exposición anual de 5 mSv.

## Slide 39: Contaminación superficial
La magnitud operacional de contaminación superficial no puede estar directamente relacionada con la exposición ocupacional.
Se puede estimar la relación entre la contaminación superficial y la exposición ocupacional que asume suposiciones sobre el radionucleido, vías de incorporación y duración de la exposición.
Notes: La magnitud operacional de contaminación superficial es Bq/cm2.

## Slide 40: Contaminación superficial
En la práctica, se utilizan los límites reglamentarios para la contaminación superficial. Por ejemplo:
La regulación de transporte del OIEA establece que el límite de contaminación superficial es 0,4 Bq/cm2 para emisores beta/gamma y 0,04 Bq/cm2 para emisores alfa.

## Slide 41: Contaminación del aire
La magnitud operacional de contaminación del aire (Bq/m3) no puede estar directamente relacionada con la exposición ocupacional.
La concentración derivada en aire (CDA) es un límite derivado de la concentración de actividad en el aire de un radionucleido específico, calculado de tal forma que un trabajador típico que respire aire con una contaminación constante igual a CDA mientras realiza una actividad física ligera durante un año de trabajo, recibiría el límite anual de incorporación para el radionucleido en cuestión.

## Slide 42: Contaminación del aire
La CDA se calcula como el límite anual de dosis efectiva dividido por el coeficiente de dosis, e(50)inh, y por el volumen del aire inhalado por el trabajador adulto de referencia en un año (2000 horas). La unidad de CDA es Bq/m3
  CDA
Notes: Limit on Intake
The limit on intake of activity is the intake to a single radionuclide by a specified route of intake which would result in the annual committed effective dose limit (Unit:Sv).
Iinh,L is the limit on intake to a single radionuclide by inhalation or ingestion with no external exposure and is given by [1]:
𝐼_𝑖𝑛ℎ𝐿=𝐿/(𝑒(𝑔))
Where
L = the applicable Dose Limit
e(g) is the applicable value of the committed effective dose per unit intake.
Where there is a range of radionuclides the total effective dose is calculated by summation of the individual contributions and compared with the relevant limit on effective dose.
Derived Air Concentration: The potential for inhalation of radionuclides may be assessed, where necessary by measuring activity concentrations in air samples. The derived air concentration (DAC) is defined as that concentration of airborne activity which would result in the intake Iinh,L by a worker exposed continuously for one year (2000 hours). The DAC is expressed in units of Bq/m3. For a standard breathing rate of 1.2 m3/h and intake expressed in Becquerel, the DAC is given by:
𝐷𝐴𝐶=𝐼_(𝑖𝑛ℎ,𝐿)/(2000 ×1.2)
The measured airborne activity concentration may be expressed as a fraction of the DAC and may be multiplied by the exposure time in hours to obtain an estimate of intake expressed in units of DAC hours. 1 DAC is the concentration which if breathed in for 2000 hour would give rise to the annual dose limit (2000 DAC-hr).

## Slide 43: Contaminación del aire
La contaminación del aire puede entonces ser expresada como una fracción del CDA que corresponde a la fracción del límite de incorporación, si el trabajador es expuesto durante un año.
Por ejemplo, una exposición durante un año de 0,3 CDA resultaría en 0,3 del límite de dosis anual.
Se puede estimar una dosis multiplicando el CDA por el número de horas de exposición (CDA-hora o CDA-h). 2000 CDA-h representa el límite anual de dosis.
Notes: DAC-h se utiliza para:
controlar las exposiciones especificando la duración del trabajo;
indicar la eficacia de los sistemas de ventilación, y
recomendar el equipo de protección personal adecuado.

## Slide 44: Vector de radionucleidos
La mayoría de las instalaciones manipulan más de un radionucleido.
Para calcular la dosis debida a la contaminación superficial o a la contaminación del aire, se debe conocer la lista de radionucleidos en la instalación y sus actividades relativas.
La mezcla de radionucleidos también se conoce como el vector de radionucleidos. Se utiliza el vector para ayudar a identificar los requisitos de la MLT y la interpretación de los resultados.
Notes: Aunque el programa MLT va a estimar el vector, la mezcla real de radionucleidos sólo se conoce después de la operación de la instalación.
Para seleccionar un programa de monitorización adecuado y técnicas para la medición de la tasa de dosis de radiación y la contaminación, se requiere la caracterización de los radionucleidos presentes y sus concentraciones relativas.
Esto se denomina vector de radionucleidos, muy útil para la evaluación de riesgos de una nueva instalación.

## Slide 45: Vector de radionucleidos
Puede determinarse el vector de radionucleidos a partir de las siguientes fuentes de información:
cálculos basados en software;
historial operacional de la instalación;
análisis radioquímico del material radiactivo;
evaluación previa de la seguridad radiológica, y
una combinación de las posibilidades anteriormente descritas.
Notes: Sin excepción, al determinar el vector es necesario revisar el historial operacional de la instalación, observando posibles mecanismos de contaminación, los radionucleidos que pudieran estar presentes y la distribución física de la actividad.
Cuando la fuente esté vinculada al combustible irradiado u otros materiales, se pueden utilizar códigos como FISPACT, FISPIN o ORIGEN para predecir las actividades relativas de los radionucleidos producidos como resultado de la irradiación del combustible nuclear en un campo de neutrones.
Si sólo se ha manejado un material radiactivo, el vector de radionucleidos es fácil de determinar.

## Slide 46
Tipos, frecuencia y lugar
de monitorización

## Slide 47: Tipos de monitorización
Primero debe establecer el tipo de monitorización para después decidir la frecuencia y el lugar de la monitorización.
La monitorización se puede clasificar en:
  rutinaria;
  relacionada a la tarea;
  especial, y
  confirmatoria.
Notes: Estas definiciones son de ICRP75:
  Monitorización rutinaria está asociada con operaciones continuas y tiene la intención de demostrar que las condiciones de trabajo siguen siendo satisfactorias y cumplen los requisitos normativos;
  Monitorización relacionada a la tarea se aplica a una operación específica, proporciona datos para respaldar las decisiones inmediatas sobre la gestión de la operación. También puede apoyar la optimización de la protección;
  Monitorización especial es de carácter investigativo y, por lo general, cubre una situación en el lugar de trabajo para la que se dispone de información insuficiente para demostrar un control adecuado. Se pretende proporcionar información detallada para aclarar cualquier problema y para definir procedimientos futuros. Normalmente debe llevarse a cabo en la etapa de puesta en marcha de nuevas instalaciones, después de modificaciones importantes de las instalaciones o procedimientos, o cuando las operaciones se están llevando a cabo en circunstancias anormales, como un accidente, y
  Monitorización confirmatoria se realiza cuando es necesario comprobar los supuestos hechos sobre las condiciones de exposición; por ejemplo, para confirmar la efectividad de las medidas de protección.

## Slide 48: Monitorización rutinaria
Los objetivos de la monitorización rutinaria son:
  verificar la seguridad de las operaciones rutinarias, y
  demostrar que las condiciones de trabajo son satisfactorias y cumplen con los requisitos reglamentarios.

## Slide 49: Monitorización rutinaria – exposición externa
Típicamente se establecerá una red de puntos de monitorización. Lugares de importancia especial son:
  con una ocupación de trabajadores relativamente alta;
  límites de áreas controladas;
  donde hay actividades operacionales;
  donde hay altas tasas de dosis, y
  donde las tasas de dosis son susceptibles de aumentar rápidamente, lo que indicaría fallas en el equipo o modificación en el proceso.
Notes: La frecuencia de la monitorización debe establecerse para permitir la confirmación de que las condiciones radiológicas son las previstas.
Cuando no se esperan alteraciones sustanciales en el blindaje o en el proceso, la monitorización rutinaria sólo debe utilizarse ocasionalmente para fines de comprobación. Para situaciones muy estables, en áreas de baja tasa de dosis y baja ocupación, los intervalos de monitoreo pueden ser semanas o meses.
Cuando se esperan cambios en el campo de radiación, pero es improbable que sean rápidos o severos, los controles periódicos u ocasionales, principalmente en lugares previamente establecidos, generalmente darán una advertencia suficiente y oportuna de las condiciones de deterioro. La frecuencia de monitorización rutinaria en este caso puede ser diaria, semanal o mensual, dependiendo de la frecuencia de la operación, la ocupación del área o la importancia del cambio, y
Cuando los aumentos repentinos inesperados de la exposición puedan causar una dosis significativa se debe prever la monitorización continua de las exposiciones. Esto puede ser monitorización continua usando un monitor portable de radiación. Por ejemplo en radiografía industrial in situ, la supervisión se debe realizar cada vez que la fuente es herida hacia afuera y cada vez que la fuente se vuelta . En un proceso de instalación, puede requerirse el uso del equipo de monitoreo de radiación instalado.

## Slide 50: Monitorización rutinaria – exposición externa
La frecuencia de monitorización depende de la tasa de ocupación y de la probabilidad de una modificación en la condición del proceso.
Cuando no se espera una modificación sustancial y la tasa de ocupación es baja, la frecuencia puede ser también bajo, por ejemplo, mensualmente.

## Slide 51: Monitorización rutinaria – exposición externa
Para equipos portátiles hay dos configuraciones físicas fundamentales:
  la unidad “integrada” que incluye el detector y la electrónica de proceso en la misma unidad, y
  el diseño "de dos piezas", que tiene una sonda detectora independiente y un módulo electrónico conectado por un cable corto.

## Slide 52: Monitorización rutinaria – exposición externa
  Cuando no se espera una modificación sustancial y la tasa de ocupación es alta, o cuando una modificación es posible y la tasa de ocupación es baja, la frecuencia podría ser semanal o diária.
  Cuando pueden ocurrir aumentos repentinos en la tasa de dosis, o un trabajador puede ser considerablemente expuesto en este caso, puede requerirse que la monitoración de las tasas de dosis se haga en forma continua.

## Slide 53: MLT rutinaria – contaminación superficial
La contaminación removible es más importante ya que puede causar exposición interna o indicar pérdida de control de la contaminación.
Para áreas menos propensas a ser contaminadas, la monitorización puede ser directa (frotador pequeño) e indirecta.
Notes: El tipo, la frecuencia y la ubicación de la monitorización de la contaminación superficial está detallado en la lección 5.

## Slide 54: MLT rutinaria – contaminación superficial
  Para áreas de alta ocupación, límites de áreas controladas y áreas de trabajo:
    frotado de área grande para el control (si/no);
    comprobación puntual con frotadores pequeños para confirmar la ausencia de contaminación, y
    monitorización directa de puntos críticos.

## Slide 55: MLT rutinaria – contaminación superficial
La frecuencia de monitorización de contaminación superficial suelta es típicamente mas alta en:
  áreas de alto riesgo monitoreadas diariamente y áreas de menor riesgo monitoreadas semanal o mensualmente;
  áreas de muy bajo riesgo monitoreadas cada 3, 6 o 12 meses – típicamente por monitorización directa.

## Slide 56: MLT rutinaria – contaminación del aire
Todas las posibles fuentes de contaminación deben ser identificadas, ya sea de condiciones rutinarias o accidentales.
Se deben identificar los caminos de la contaminación del aire en el lugar de trabajo.

## Slide 57: MLT rutinaria – contaminación del aire
Calcule la exposición potencial como una fracción de incorporación anual y decida si se requiere monitorización continua o muestreo periódico.
Si es mayor que el límite anual, monitorización continua es necesaria.
Si es < 0,02 que el límite anual, monitorización continua no es necesaria.

## Slide 58: MLT rutinaria – contaminación del aire
Al elegir las ubicaciones de monitorización:
  monitor lo más cerca posible del punto de liberación potencial, pero también utilice un segundo monitor (p. ej., chimenea);
  considerar la ergonomía y los patrones de flujo de aire;
  lejos de sistemas de ventilación, puertas y fuentes de calor, y
  cuando sea necesario, utilizar equipos fijos conectados a la red local.
Notes: El tipo, la frecuencia y la ubicación de la monitorización del aire está detallado en la lección 6.

## Slide 59: MLT rutinaria – contaminación del aire
La frecuencia de monitorización de contaminación del aire es típicamente alta, depende de la tasa de ocupación y de la probabilidad de una modificación en la condición del proceso. Frecuencias típicas son monitorización:
  continua;
  una vez por turno;
  diaria, o
  semanal.

## Slide 60: Ejemplos de MLT rutinaria
Ejemplo: laboratorio con licencia para manejar fuentes de emisores alfa y beta/gamma no selladas y selladas. Las mediciones requeridas son:
tasa de dosis;
contaminación superficial;
contaminación del aire;
contaminación de la piel a la salida, y
mediciones fuera del laboratorio para asegurarse de que no hay propagación de la contaminación.

## Slide 61: Ejemplos de MLT rutinaria
HFM
Balance
CAM
Basin
Basin
Basin
basin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Workbench
Workbench
Workbench
basin
Fume hood
Fume hood
Fume hood
Fume hood
Storage
Workbench
CAM
basin
CAM
Notes: Los números 1 a 10 identifican los puntos de medición de la contaminación superficial. Puntos adicionales pueden ser en grifos de agua, manijas de la puerta, teclados, etc. También se puede monitorear fuera del laboratorio.
CAM: Medición del aire en tiempo real (continua)
HFM: Monitores de contaminación mano-pie-ropa.
Imprima esta diapositiva y añada puntos de monitorización de la tasa de dosis-en áreas ocupacionales-en campanas de humo, en áreas de almacenamiento, en sifones de fregadero, en la entrada al laboratorio, en paredes fuera del laboratorio, etc.
¿Y la frecuencia de medición? Posibilidades:
tasa de dosis (semanal);
contaminación de superficie (semanal);
se puede hacer mediciones diarias de frotación de área grande en la salida del laboratorio y en campanas de humo;
contaminación del aire (continua), y
contaminación mano-pie-ropa (siempre).

## Slide 62: MLT relacionada a la tarea
Se realiza durante una operación/tarea específica, proporciona datos para respaldar decisiones inmediatas sobre la gestión de la operación. Se realiza para confirmar las estimaciones predictivas de las condiciones radiológicas y optimizar la protección.
Proporciona mediciones para apoyar las decisiones inmediatas sobre la operación (establecer medidas de protección).
Complementa la monitorización individual proporcionando indicadores útiles para predecir las dosis.

## Slide 63: MLT relacionada a la tarea
La necesidad de MLT relacionada con la tarea se acordará con el operador y el oficial de protección radiológica.
Los objetivos y métodos deben acordarse caso por caso.
Deben establecerse los niveles de acción, estos pueden ser diferente de los de la MLT de rutina.

## Slide 64: MLT relacionada a la tarea – exposición externa
Utilizar monitores de tasa de dosis portátiles y EPDs
confirmar que las tasas de dosis durante las tareas están dentro de los límites preestablecidos
Para la radiación beta, medir las tasas de dosis donde las manos pueden entrar en contacto con la fuente.

## Slide 65: MLT relacionada a la tarea
Verificar los niveles de contaminación y tasa de dosis a medida que avanza el trabajo.
Recuerde que la tasa de dosis puede aumentar temporalmente fuera de las áreas controladas establecidas.
Se puede establecer un área de control de contaminación temporal.
Para monitorización del aire, utilice muestreadores de aire portátiles durante el trabajo.

## Slide 66: MLT relacionada a la tarea - ejemplos
Operaciones de cambio de filtro.
Operaciones de mantenimiento no rutinarias.
Descontaminación de áreas.

## Slide 67: MLT relacionada a la tarea - ejemplos
Monitorización relacionada a la tarea realizada durante una descontaminación de área. Se utilizó una tienda temporal para evitar la propagación de la contaminación.
Notes: La figura muestra una tienda temporal utilizada para las operaciones de descontaminación. Un sistema de filtración móvil, un monitor portátil de aire en la tienda y un segundo monitor portátil que se encuentra fuera de la tienda para detectar la posible propagación de la contaminación.
Si no se utiliza un monitor continuo, se debe cambiar el filtro de aire para cada turno de trabajo

## Slide 68: MLT especial
Es de naturaleza investigativa o para una situación en la que no hay suficiente información para demostrar un control adecuado.
El programa MLT debe definir cuándo se debe realizar monitorización especial.
El programa MLT debe definir cómo y con qué rapidez se deben informar los resultados y los niveles de acción pertinentes.

## Slide 69: MLT especial - ejemplos
Antes de la operación inicial de la instalación, o tan pronto como sea posible después de que las fuentes de radiación entren en la zona controlada.
Siempre que se hayan producido cambios en los procedimientos, el equipo, el blindaje o las fuentes.
Cuando un accidente o incidente pudo haber ocurrido o después de que haya ocurrido.

## Slide 70: MLT especial - ejemplos
Entrada en funcionamiento o desmantelamiento de una instalación.
Identificación de “hotspots”, gestión de materiales residuales.
Modificaciones: determinar si el blindaje es adecuado.
Condiciones anormales: identificar problemas operacionales, por ejemplo, obstrucción de tuberías.
Búsqueda de fuentes perdidas.

## Slide 71: MLT especial - ejemplos
Identificación de “hotspot” – punto activo - utilizando cámara de imágenes gamma - gammacamera.

## Slide 72: MLT confirmatoria
La monitorización confirmatoria se realiza cuando es necesario comprobar algunas suposiciones sobre las condiciones de exposición.
Se utiliza para verificar la robustez del blindaje y otras medidas de protección.

## Slide 73: Sumario
La MLT es necesaria para identificar posibles exposiciones. Implica la medición de:
  exposición externa;
  contaminación superficial, y
  contaminación del aire.
La MLT ayuda a controlar la exposición al permitir que se tomen las medidas de protección necesarias.