## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 3.
Exposición Médica -
Requisitos de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad (BSS)
Notes: NBS: Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación (con siglas BSS: International Basic Safety Standard)

## Slide 2: Responder: Verdadero o falso
En la tecnología PET, la dosis absorbida viene determinada por cantidad de radiactividad inyectada, la cinética del trazador y el período de semidesintegración del radionúclido En la CT, la dosis absorbida viene determinada por los parámetros del equipo, incluyendo, kVp y mAs por rotación, la longitud de la zona explorada y el pitch.
Típicamente, en un estudio oncológico de cuerpo entero de PET/CT con 18F-FDG la dosis de radiación procedente de la PET es muy superior a la pequeña dosis adicional debida a la CT, de tal modo que ésta resulta despreciable.

## Slide 3: Objetivos
Familiarizarse con los requisitos básicos establecidos en las Normas Básicas Internacionales de Seguridad (BSS) para la exposición médica en PET/CT:
  Responsabilidades
  Formación
  Justificación
  Optimización
  Niveles orientativos, y
  Cálculo de dosis

## Slide 4: Contenidos
Responsabilidades
Formación
Justificación
Optimización
Niveles orientativos
Cálculo de dosis

## Slide 5: Internacional
“…son la culminación de los continuos esfuerzos realizados durante varias décadas hacia… la armonización de la protección radiológica y las normas internacionales de seguridad”
Este documento está siendo revisado en la actualidad
Normas Internacionales Básicas de Seguridad (BSS)

## Slide 6: Parte 3: Exposición Médica
Módulo 3.1
Responsabilidad

## Slide 7: Responsabilidad (BSS)
II.1. Los titulares registrados y licenciados deben asegurar que:
no se administre a ningún paciente una exposición médica con fines diagnósticos o terapéuticos sin ser prescrita por un facultativo médico;
se asigne a los facultativos médicos, como misión y obligación primordial, la de velar por la protección y seguridad global de los pacientes al prescribir y administrar una exposición médica;
se disponga del personal médico y paramédico necesario, constituido por profesionales de la salud o personas que hayan recibido capacitación apropiada para el desempeño adecuado de las tareas que tengan asignadas en la realización del procedimiento diagnóstico o terapéutico que prescriba el médico facultado;
Notes: Médico facultado: debidamente capacitado, reconocido y/o certificado.

## Slide 8: Responsabilidad (BSS) cont.
……………………………….
en las aplicaciones terapéuticas de la radiación (incluida la teleterapia y la braquiterapia), el cumplimiento de los requisitos de calibración, dosimetría y garantía de calidad prescritos por las Normas se lleve a cabo por un experto cualificado en física de la radioterapia, o se efectúe bajo su supervisión;
se restrinja, conforme a lo indicado en la Adenda II, la exposición de las personas que, habiendo sido informadas prestan voluntariamente asistencia (no comprendida en la exposición ocupacional) en el cuidado, alivio o bienestar de los pacientes sometidos a diagnóstico o tratamiento médicos;
los criterios de formación sean especificados por la autoridad reguladora o estén sujetos a su aprobación, según proceda, en consulta con los órganos profesionales competentes.

## Slide 9: Responsabilidad (BSS) cont.
II.2. En las aplicaciones diagnósticas de la radiación, los titulares registrados y los titulares licenciados deberían velar porque los requisitos sobre formación de imágenes y garantía de calidad prescritos por las Normas se satisfagan con el asesoramiento de un experto cualificado en física de radiodiagnóstico o en física de medicina nuclear, según proceda.
II.3. Los facultativos médicos deberán informar inmediatamente al titular registrado o licenciados de toda deficiencia o necesidad relacionada con el cumplimiento de las Normas, en lo que respecta a la protección y seguridad de los pacientes, y deberán adoptar todas las medidas que sean apropiadas para garantizar dicha protección y seguridad de los pacientes.

## Slide 10: Parte 3: Exposición Médica
Módulo 3.2
Capacitación

## Slide 11: Informe del estudio PET/CT
¿Quién puede hacer el informe de los estudios de PET/CT?
Temas
  Los médicos especialistas en medicina nuclear pueden no tener formación en CT
  Los radiólogos pueden no tener formación en medicina nuclear
¿Cuánta formación cruzada se necesita?
Notes: Entrenamiento cruzado: se refiere a cuánto conocimiento requiere un especialista determinado sobre la otra especialidad imagenológica para poder asumir correctamente el informe del estudio PET/CT

## Slide 12: Reino Unido
La formación de especialistas en Medicina Nuclear incluyen los fundamentos de CT
Las Normas para proporcionar un Servicio de PET dentro del Reino Unido’ sugieren que los médicos deberían practicar lo suficiente, informando 300 estudios de PET/CT por año
El Comite Asesor para la Administración de Sustancias Radiactivas (ARSAC) también recomienda un currículum de 600 estudios PET/CT y un mínimo de 3 meses de prácticas en un centro de PET/CT para obtener el certificado
Notes: ARSAC - Administration of Radioactive Substances Advisory Committee
Practicantes: reconocidos y/o certificadosn para desarrollar la tarea

## Slide 13: Reino Unido
Los Radiólogos pueden recibir formación en técnicas radiológicas con radionúclidos u obtener una doble acreditación en radiología y medicina nuclear
La norma para poder dar un Servicio PET dentro del Reino Unido indica que los médicos que desempeñen este trabajo deben haber practicado informando 300 estudios PET/CT por año
Para obtener un certificado ARSAC, los radiólogos deben tener formación en radiología con radionucleidos o medicina nuclear con la misma formación en PET que reciben los médicos especialistas en medicina nuclear
Notes: ARSAC - Administration of Radioactive Substances Advisory Committee

## Slide 14: Alemania
Los especialistas en Medicina Nuclear están autorizados a realizar estudios de CT con dosis bajas en “régimen de corrección de atenuación" (Dosis efectiva inferior a 2 mSv).

## Slide 15: Sociedad de Medicina Nuclear
Los ‘Procedimientos Normativos para la obtención de imágenes de tumores con PET/CT’ recomiendan la realización de 150 informes de estudios de PET/CT bajo supervisión y más de 500 informes de estudios de CT si el médico no ha recbido formación específica en CT.

## Slide 16: Formación
¿Quién puede operar un equipo de CT?
  ¿Puede el personal formado en Medicina Nuclear operar un equipo CT?
  ¿Y si se debe suministrar un contraste?
  ¿Qué y cuánta formación se necesita?
¿Quién puede administrar radiactividad?
  ¿Puede un radiólogo manejar la radiactividad sin supervisión?
  ¿Cuánta formación se requiere?

## Slide 17: La Sociedad Americana de Técnicos en Radiología y la Sociedad de Medicina Nuclear
Declaración de consenso
Cualquier tecnólogo titulado en Medicina Nuclear o en Radiología puede operar equipos de PET/CT después de recibir la formación adicional adecuada y demostar su capacidad
Requisitos curriculares para formación cruzada (o mixta, o combinada…)

## Slide 18: Reino Unido
Requisitos para trabajar en un servicio con tecnología PET en del Reino Unido – Un informe del Comité Intercolegial permanente de Medicina Nuclear
Representando a
    The Royal College of Physicians of London
    The Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow
    The Royal College of Physicians of Edinburgh
    The Royal College of Pathologists
    The Royal College of Radiologists
    The British Nuclear Medicine Society
Establece los requisitos de una adecuada formación

## Slide 19: ¿Quién más está involucrado?
  Físicos médicos experimentados
  ¿Experiencia en dosimetría en medicina nuclear y en CT?
  ¿Experiencia en protección radiológica para ambas especialidades?
  ¿Formación en Medicina Nuclear/CT?
Notes: MPE - Medical Physics Expert

## Slide 20: Parte 3: Exposición Médica
Módulo 3.3
Justificación

## Slide 21: Justificación
Toda exposición médica debe estar justificada
Frecuentemente, quien toma esta decisión es un experto formado con cualificación en medicina
Valora los posibles beneficios y riesgos

## Slide 22: Justificación del examen médico
Beneficio diagnóstico
Riesgo de exposición médica
Notes: Justifaction of medical exposure means ensuring a proper balance between the diagnostic objective and radiation burden for the patient

## Slide 23: Criterios de Justificación
Se aplica a la decisión de efectuar un examen
A partir de aquí se aplican los criterios de optimización a todos los pasos
Dicha optimización puede dar como resultado la dosis más baja que se pueda sin comprometer el propósito del diagnóstico

## Slide 24: Parte 3: Exposición Médica
Módulo 3.4
Optimización

## Slide 25: Factores que afectan a la exposición médica
¿Quién es responsable?
Solicitud de Examen o tratamiento
Investigación biomédica
Tratamiento
Examen
Administración
del radiofármaco
¿Niño?
¿Madre lactante?
¿Embarazada?
Preparación segura
del radiofármaco
prescrito
Restricción de la dosis
en investigación
biomédica
Control de calidad
periódico del equipo
Uso correcto del equipo
Restricción de la dosis a acompañantes y visitantes
Exposición médica accidental
Identificación del paciente e información sobre el mismo
Notes: This image is aimed as an overview of the different factors affecting medical exposure. It should be used as an introduction to a discussion about who should be responsible.

## Slide 26: Optimización de la exposición médica
Actividad
administrada
Riesgo debido
a la
Radiación
Calidad de los
equipos, etc.
Dosis efectiva
Calidad de
imagen
Radionucleidos
Biocinética
Pacientes
Notes: This image shows in more detail the two branches originating from the administered activity, the radiation risk and the image quality.

## Slide 27: Optimización de la exposición médica en PET
BSS II.17. En el caso de la medicina nuclear, los titulares registrados y/o licenciados deberán cuidar de que:
(a) los facultativos médicos que prescriban o realicen las aplicaciones de radionucleidos con fines diagnósticos :
  (i) velen por que la exposición de los pacientes sea la mínima necesaria para conseguir el objetivo de diagnóstico perseguido;
  (ii) tengan en cuenta la información pertinente resultante de exámenes anteriores para evitar exámenes adicionales innecesarios;
  (iii) tengan en cuenta los niveles orientativos para la exposición médica pertinentes;

## Slide 28: Optimización (BSS II.17, cont.)
(b) el facultativo médico, el técnico radiólogo u otro personal de obtención de imágenes, según el caso, se esfuerce para conseguir la mínima exposición de los pacientes compatible con una calidad aceptable de las imágenes mediante:
  (i) la selección apropiada del mejor radiofármaco disponible y de su actividad, observando los requisitos especiales para los niños y para los pacientes que presenten insuficiencia de alguna función orgánica;

## Slide 29: Optimización (BSS II.17, cont.)
(c) se eviten, a no ser que los avalen poderosas razones clínicas, los exámenes radiológicos que causen la exposición del abdomen o la pelvis de las mujeres embarazadas o que posiblemente estén embarazadas;

## Slide 30: Optimización (BSS II.17, cont.)
solo se proceda a administrar radionucleidos con fines diagnósticos a los niños si existe una poderosa indicación clínica, y se vele por que la cantidad de actividad administrada se reduzca con arreglo al peso corporal, a la superficie corporal o a otros criterios apropiados.

## Slide 31: Optimización de dosis en la CT
Utilizar parámetros tales como mA, kVp, tiempo de rotación y pitch con el fin de reducir la dosis tanto como sea razonablemente posible
Aplicar todos los procedimientos, mecanismos disponibles para reducir la dosis, tales como la modulación de la corriente del tubo, colimadores adaptables, sincronización con ECG en estudios cardiológicos, etc., cuando sea pertinente
Explorar sólo las áreas de interés
Reducir al mínimo la repetición de exámenes con contraste

## Slide 32: Parte 3: Exposición Médica
Módulo 3.5
Niveles orientativos

## Slide 33
2.27. Deberán establecerse niveles orientativos para la exposición médica, para uso de los facultativos médicos. Los niveles orientativos se conciben como niveles que:
  a) sean una indicación razonable de las dosis en el caso de pacientes de tamaño corporal medio;
  b) sean establecidos por órganos profesionales competentes en consulta con la autoridad reguladora, ateniéndose a los requisitos detallados del Apéndice II y a los niveles orientativos indicados en la Adenda III;
  c) ofrezcan orientación sobre lo que puede conseguirse con una buena práctica actual y no sobre lo que debería considerarse un resultado óptimo;
  d) se apliquen con flexibilidad para permitir exposiciones mayores si éstas son indicadas por un razonable criterio clínico;
  e) se revisen conforme progresen la tecnología y las técnicas.
Niveles orientativos (BSS)

## Slide 34
Niveles orientativos
11.24. Los titulares registrados y los titulares licenciados deberían velar por que los
niveles orientativos aplicables a la exposición médica se determinen conforme a lo
prescrito por las Normas, se revisen teniendo en cuenta los adelantos de la tecnología,
y sean utilizados como orientación por los facultativos médicos, a fin de que::
  (a) se adopten las medidas correctoras que sean necesarias, si las dosis o las actividades se sitúan considerablemente por debajo de los niveles orientativos y las exposiciones no proporcionan información diagnóstica útil ni reportan a los pacientes el beneficio médico esperado
  b) se considere la conveniencia de efectuar exámenes, si las dosis o las actividades exceden de los niveles orientativos, como aporte para garantizar la protección optimizada de los pacientes y mantener los niveles apropiados de buena práctica;
  c) en el caso de la radiología diagnóstica, incluidos los exámenes tomográficos con computadora, y en el caso de los exámenes de medicina nuclear, los niveles orientativos se deriven de los datos resultantes de investigaciones sobre calidad realizadas en gran escala, que incluyan las dosis de entrada en superficie y las dimensiones de la sección transversal de los haces producidos por cada una de las instalaciones, así como las actividades de los radiofármacos administrados a los pacientes, al realizar los exámenes más frecuentes en radiología diagnóstica

## Slide 35
Niveles orientativos
II.25. De no existir investigaciones en gran escala, el comportamiento del equipo de radiografía diagnóstica, fluoroscopia y medicina nuclear se debería evaluar por comparación con los niveles orientativos especificados en los Cuadros III-I a III-V de la Adenda III. Estos niveles no se deberían considerar como una orientación que asegure resultados óptimos en todos los casos, pues son solo adecuados para los pacientes adultos típicos y, por consiguiente, al aplicar los valores en la práctica, debería tenerse en cuenta el tamaño corporal y la edad.

## Slide 36: Niveles orientativos en PET
Radio- fármaco | Forma química | Exploración | Actividad (MBq)
11C | Metionina | Tumor cerebral | 400
13N | Amoníaco | Miocardio | 550
15O | Agua | Flujo sanguíneo | 2000
18F | FDG | Tumor | 400
18F | FDG | Cerebro | 250
18F | FDG | Miocardio | 400
18F | Fluoruro | Hueso | 250
Notes: From ARSAC (Administration of radioactive substances Advisory committee, UK)

## Slide 37: Parte 3: Exposición Médica
Módulo 3.6
Magnitudes y unidades de dosis

## Slide 38: Dosis absorbida
Energía absorbida en el un material por unidad de masa
La unidad en el Sistema Internacional es el gray (1 Gy = 1 J/kg)
En CT se utiliza la magnitud índice de dosis (*), CTDI, normalmente en mGy en aire en el seno de aire o en aire en el seno de maniquí
(*) Nota del Traductor. En realidad, la magnitud en la que se calibran los instrumentos de medida es el kerma en aire y así lo advierte la ICRU (Publicación 74) y el OIEA (TRS 457). En este conjunto de presentaciones se ha conservado la magnitud dosis en aire por simplificar
Notes: Maniquí: traducción en algunos países de “phantom”, se traduce también como simulador o fantoma

## Slide 39: Dosis equivalente
Es la dosis absorbida promediada sobre todo el órgano o tejido (excepto en el caso de la piel) y ponderada según el tipo de radiación
Su unidad SI es el sievert (Sv)
El Factor de ponderación para electrones, positrones, rayos gamma y rayos X es 1
Por lo tanto en PET-CT la Dosis equivalente (Sv) = Dosis absorbida (Gy) multiplicada por un factor de ponderación igual a 1, es decir son numéricamente iguales

## Slide 40: Dosis efectiva
Es la suma ponderada de las dosis equivalentes a los diferentes órganos y tejidos por factores de ponderación que tienen en cuenta la sensibilidad cada tejido
Su unidad SI es el sievert (Sv)
Los factores de ponderación tienen en cuenta la sensiblidad relativa de los diferentes tejidos del cuerpo a los daños producidos por la radiación
Permite evaluar el riesgo de daños a largo plazo inducidos por niveles bajos de exposición

## Slide 41: Producto dosis por la longitud
Magnitud que se muestra en el equipo CT
Es igual a la dosis en aire multiplicada por la longitud de exploración
Su unidad es el mGy x cm
Se utiliza para describir los niveles de referencia para las exploraciones de CT
Notes: Longitud de exploración , conocido también como longitud del área de cortes ( en inglés: scan length)

## Slide 42: La dosis absorbida por órgano en medicina nuclear viene determinada por:
Radionucleido
Actividad administrada
Actividad y tiempo de permanencia en el órgano
Tamaño y forma del órgano
Actividad en otros órganos
Cinética del radiofármaco
Calidad del radiofármaco

## Slide 43: La dosis absorbida en CT viene determinada por:
kV y mAs por rotación
Longitud de la exploración
Pitch
Ancho de corte / volumen
Características del equipo de CT – filtro, kernel (o filtro matemático) de reconstrucción de la imagen, etc.
Tamaño y forma del órgano
Notes: CTDI – computed tomography dose index

## Slide 44: Constante de dosis absorbida en equilibrio Gy/MBq/h
Radionucleido PET – La deposición de energía se aproxima más a los radionucleidos utilizados en terapia que a los de diagnóstico
Radio- nucleido | No penetrante | Penetrante | Total
18F | 0.139 | 0.570 | 0.709
99mTc | 0.01 | 0.072 | 0.082
131I | 0.109 | 0.219 | 0.328

## Slide 45: Dosis absorbida estimada (FDG)
ICRP Publication 53. Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals
Organo | Dosis absorbida (mGy/MBq)
Vejiga | 0.16
Corazón | 0.062
Cerebro | 0.028
Útero | 0.021

## Slide 46: Valores típicos de dosis efectiva en PET
Radio- fármaco | Forma química | Examen | Actividad (MBq) | Dosis efectiva (mSv) | Dosis en útero (mGy)
11C | Metionina | T. cerebral | 400 | 2 | 1
13N | Amoniaco | Miocardio | 550 | 2 | 1
15O | Agua | Flujo sanguíneo | 2000 | 2 | 1
18F | FDG | Tumor | 400 | 8 | 8
18F | FDG | Cerebro | 250 | 5 | 5
18F | FDG | Miocardio | 400 | 8 | 8
18F | Fluoruro | Hueso | 250 | 6 | 5
Notes: From ARSAC (Administration of radioactive substances Advisory committee, UK)

## Slide 47: Niveles de referencia (orientativos) típicos para diagnóstico por CT en Europa
Estudio | Producto dosis x longitud (mGy·cm)
Cerebro | 1050
Tórax | 650
Abdomen | 780
Pelvis | 570
Notes: Dose length product is displayed on many scanners. These levels are likely to change as they were not based mainly on multi slice scanners.
El producto dosis-longitud se muestre en muchos exámenes. Estos niveles pudieron cambiar, ja que no se basan fundamentalmente en escáners multi-cortes.

## Slide 48: Dosis efectiva debida a la CT
Examen | Dosis efectiva (mSv)
Cerebro | 2
Tórax | 8
Abdomen | 10
Pelvis | 10
Notes: Estos valores se refieren a estudios diagnósticos estándard de CT. Dosis en estudios PET/ CT puede estar entre el 50 y 80% de este valor

## Slide 49: Resumen de la exposición médica
Las Normas Básicas Internacionales de Seguridad (BSS) detallan la responsabilidad de todas las partes involucradas en cada acción pertinente y en todos los aspectos de la prescripción, ejecución e informe de los estudios
La dosis absorbida en CT viene determinada por parámetros tales como kVp y mAs por rotación, longitud de exploración, pitch, y tamaño y forma de los órganos examinados.
Típicamente un estudio oncológico de imágenes de cuerpo entero con 18F-FDG PET/CT implica una dosis efectiva entre 5 y 8 mSv por el estudio la exploración de PET y una dosis adicional de 8-10 mSv por la exploración con CT.