## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 4.
Aspectos de Protección en la Metodología Clínica
Notes: <number>

## Slide 2: Responder: Verdadero o falso
El estudio PET debe realizarse inmediatamente después de la inyección de 18F-FDG.
Existen medios de para optimizar la dosis en un estudio PET, tales como adaptación de la actividad administrada al peso (o a la masa) corporal en el caso de pacientes pedriátricos.
Es importante averiguar si hay embarazo (o posibilidad de embarazo) en el caso de las mujeres en edad fértil antes de realizar cualquier parte de un estudio PET/CT.
Notes: <number>

## Slide 3: Objetivos
Familiarizarse con el procedimiento básico de PET/CT desde la perspectiva del paciente, incluyendo la preparación del paciente, la administración del radiofármaco, la obtención de las imágenes, y el alta del paciente tras el estudio. Los factores que influyen en la dosis al paciente tendrán una consideración especial en los casos de pacientes pediátricos y de mujeres.
Notes: <number>

## Slide 4
Preparación del paciente
Obtención de las imágenes
Dosis de radiación al paciente
Consideraciones para pediatría
Pacientes femeninas
Contenidos
Notes: <number>

## Slide 5: Parte 4: Metodología Clínica
Módulo 4.1
Preparación del paciente
Notes: <number>

## Slide 6: Preparación del paciente
Ayuno (solamente agua) durante las 6 horas previas a la hora de la cita
Los pacientes diabéticos insulinodependientes deberán mantener su dieta normal y su dosis matinal de insulina habitual
El paciente debe deberá estar relajado antes del comienzo del procedimiento
Puede darse algún tipo de preparación del intestino grueso

## Slide 7: Pre-administración del radiofármaco
El paciente deberá estar en bata (para la exploración CT no debe haber metales en el paciente o su ropa)
Acostar al paciente en un área de descanso para su relajación
Realizar el test de glucosa
Introducir la cánula para acceso por vía intravenosa (en el lado contra-lateral al sitio de interés)
Explicar al paciente el procedimiento antes de administrar la dosis
Confirmar la identidad del paciente (nombre completo, fecha de nacimiento y dirección) antes de la administración
Notes: <number>

## Slide 8: Tras la administración del radiofármaco
Permitir que el paciente se mantenga relajado se relaje entre 45 y 60 minutos después de la inyección
Hablar puede incrementar la captación en el área mandibular y la garganta
Los movimientos pueden incrementar la captación de FDG en los músculos implicados
Poner música suave y luces atenuadas
Usar un circuito cerrado de televisión para monitorizar al paciente
Vaciar la vejiga del paciente antes de la exploración
Notes: <number>

## Slide 9: Protocolo del estudio con FDG
injección
estudio
reposo
Notes: <number>

## Slide 10
Módulo 4.2
Obtención de las Imágenes
Parte 4: Metodología Clínica
Notes: <number>

## Slide 11
El estudio PET/CT
CT
PET
Exploración de rastreo
CT
Algoritmo de Reconstrucción
Corrección de atenuación
PET
Imagen de fusión

## Slide 12
Proceso del estudio PET/CT
Se obtiene una vista exploratoria con el CT (rastreo)
Se realiza el estudio de CT
Se desplaza al paciente hacia el interior del equipo y se toma la imagen de PET

## Slide 13: CT con contraste
La CT con contraste inmediatamente después de la PET/CT se realizará sólo si es necesario

## Slide 14: Parte 4: Metodología Clínica
Módulo 4.3
Dosis al paciente
Notes: <number>

## Slide 15: Actividades típicas administradas (Reino Unido)
Examen de | Forma química | Actividad Administrada (MBq) | Dosis Efectiva (mSv)
Tumor | FDG | 400 | 8
Cerebro | FDG | 250 | 5
Corazón | FDG | 400 | 8
Hueso | Fluoruro | 250 | 6
Hueso | 99mTc-MDP | 600 | 3
Corazón | 99mTc-MIBI | 400 | 4
Notes: <number>

## Slide 16: Parámetros típicos de un estudio de CT
80-140 kV
10 - 300 mA
0.3 - 1 s
Pitch 0.2 - 1.5
Notes: <number>
CTDI - CT Diagnostic Index

## Slide 17: Optimización de la protección en CT
Seleccionar los valores adecuados de kV, mA y pitch
Reducir la longitud de la exploración al mínimo necesario para el diagnóstico requerido
Incrementar el mA para pacientes más grandes (se debe contar con un protocolo)
Cuando la CT se realice sólo para corregir atenuación, el valor de la intensidad (mA) se puede reducir hasta 10 mAs. Sin embargo, con una excesiva reducción del mA pueden aparecer artefactos
Notes: <number>

## Slide 18: Otras consideraciones
¿Incluye la prescripción que se realice una CT?
¿Satisfará el estudio de PET/CT los requisitos del diagnóstico?
¿Es realmente necesario realizar un estudio de CT aparte?

## Slide 19: Para reducir la dosis efectiva (PET)
Administrar correctamente la actividad
Hidratar el paciente
Vaciado frecuente de la vejiga especialmente cuando se haya completado el estudio
Para pacientes pediátricos adaptar la actividad por al peso (o la masa) corporal
Para pacientes pediátricos, utilizar si es posible PET-3D para que se necesite inyectar menos actividad

## Slide 20: Repetición de exámenes
Considerar la dosis acumulativa en caso de que se realicen repetidos exámenes al paciente (seguimiento del tratamiento, evolución de la enfermedad)

## Slide 21: Parte 4: Metodología Clínica
Módulo 4.4
Consideraciones para pediatría
Notes: <number>

## Slide 22: Niveles de actividad para niños pacientes pediátricos
La actividad adecuada para administrar a pacientes pediátricos se pueden calcular mediante una de las siguientes fórmulas (a partir de los valores para adultos):
  Peso corporal 70 kg
  Superficie corporal 1.73 m2
  Altura 174 cm
Notes: <number>

## Slide 23: Cociente entre la actividad para niños / actividad para adultos
Notes: <number>
Esta imagen muestra que la actividad para niños depende del método a usar para el cálculo. Utilizando la altura del cuerpo obtendremos generalmente valores mayores que los obtenidos utilizando el peso corporal.
ASC – superficie del área corporal (body surface area)

## Slide 24: Asociación Europea de Medicina Nuclear (EANM)
Paediatric Task Group European Association Nuclear Medicine members. A radiopharmaceutical schedule for imaging paediatrics. Eur J Med 127-9, 1990
Notes: <number>

## Slide 25: Reducción de dosis en CT para pacientes pediátricos
Reducir los valores de mAs y/o kVp
Usar métodos de reduccción de dosis – modulación del mA, etc.
Aumentar el pitch
Reducir el número de posiciones de la mesa del paciente
Notes: <number>

## Slide 26: Parte 4: Metodología Clínica
Módulo 4.5
Pacientes femeninas
Notes: <number>

## Slide 27: Pacientes femeninas
Revisar la historia clínica
En las pacientes con procesos oncológicos el riesgo de embarazo es mínimo
En los casos de mujeres de entre 12 y 55 años de edad, antes de administrarles un radiofármaco es necesario conocer si existe o puede existir embarazo

## Slide 28: Dosis al útero
Examen de | Forma química | Actividad administrada (MBq) | Dosis al útero (mGy)
Tumor | FDG | 400 | 8
Cerebro | FDG | 250 | 5
Corazón | FDG | 400 | 8
Hueso | Fluoruro | 250 | 5
Hueso | 99mTc-MDP | 600 | 4
Corazón | 99mTc-MIBI | 400 | 3

## Slide 29: Embarazo
Si la paciente no esta segura sobre un posible embarazo, verificarlo mediante un test
Si está embarazada, contactar con el especialista que la remite y con el especialista en PET/CT
Si se descubre a posteriori que la paciente está embarazada, remitirla al experto local en Protección Radiológica

## Slide 30: Lactancia
La madre deberá amamantar al bebé justo antes de la inyección del FDG
Si bien la concentración de FDG en la leche materna es baja,
No obstante
  Se aconseja que el bebé sea alimentado por una tercera persona hasta pasadas 4 horas a partir de la inyección, para evitar la exposición del bebé por proximidad con la madre
J Nucl Med 2001;42:1238-1242

## Slide 31: Resumen de aspectos de protección en la metodología clínica
El estudio PET requiere que el paciente ayune durante las 6 horas previas a la inyeccción de 18F-FDG, y después de la misma, debe permanecer tranquilo callado, en silencio durante 1 hora hasta la realización del estudio de PET.
La dosis en la PET puede optimizarse hidrantando el paciente, vaciando frecuentemente de la vejiga después del examen y, en el caso de los pacientes pediátricos ,adaptando la actividad al peso corporal y utilizando la PET 3D para reducir la actividad inyectada siempre que sea posible .
La dosis en CT se puede optimizar seleccionando los valores de kVp y mAs más adecuados a las necesidades del diagnóstico que se pretende realizar
Dado que el riesgo de la radiación está íntimamente relacionado con la edad, es especialmente importante conocer la existencia de embarazo de todas la mujeres en edad fértil antes de realizar cualquier parte del examen PET/CT .
Notes: <number>