## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 7.
Vigilancia Radiológica del Personal y de los Puestos de Trabajo

## Slide 2: Responder: Verdadero o Falso
Es importante que el personal clínico de PET/CT utilice bien los dispositivos vigilanicia radiológica personal a fin de controlar las dosis y evitar dosis de radiación excesivas.
La elección del tipo de dosímetro a utilizar viene determinada por el tipo de radiación, su energía y de si se prevé que la actividad a manipular sea alta o baja
Es importante eliminar la contaminación de la piel pero sin resquebrajarla o dañarla al hacerlo (*)
(*) N del T: para evitar que la contaminación atraviese la piel y se convierta en contaminación interna.

## Slide 3: Objetivos
Estudiar la vigilancia radiológica tanto del personal como del puesto de trabajo, los tipos de monitores y dosímetros y su ubicación, a quién y cuándo se debe monitorizar, así como los procedimientos de descontaminación

## Slide 4: Contenido
Vigilancia radiológica del personal
Tipos de detectores monitores de radiación y dosímetros
Vigilancia radiológica de los puestos de trabajo
Procedimientos de descontaminación

## Slide 5: Vigilancia radiológica
Del personal
(Monitorización de la dosis efectiva, dosis en
extremidades y contaminación)
De los puestos de trabajo
(Monitozación de la tasa de dosis externa y contaminación)
Notes: Monitoreo: vigilancia radiológica con medios de detección apropiados

## Slide 6: Parte 7. Vigilancia radiológica del personal y de los puestos de trabajo
Módulo 7.1
Vigilancia radiológica del personal

## Slide 7: Vigilancia radiológica individual (BSS)
I.33. Cuando un trabajador realice normalmente sus actividades en una zona controlada, o trabaje ocasionalmente en una zona controlada y pueda recibir una exposición ocupacional significativa, deberá ser objeto de vigilancia radiológica individual siempre que ello sea procedente, adecuado y factible.
I.34. Cuando un trabajador realice normalmente sus actividades en una zona supervisada o entre sólo ocasionalmente en una zona controlada, no deberá ser necesaria su vigilancia radiológica individual, pero deberá evaluarse su exposición ocupacional. Esta evaluación se hará sobre la base de los resultados de la vigilancia radiológica del puesto de trabajo o bien de la vigilancia radiológica individual.

## Slide 8: Vigilancia radiológica individual (BSS) cont.
I.35. La naturaleza, frecuencia y precisión de la vigilancia radiológica individual deberán determinarse de acuerdo a la magnitud y las posibles fluctuaciones de los niveles de exposición así como a la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales.
I.36. Los empleadores deberán asegurarse que los trabajadores que pueden estar expuestos a la contaminación radiactiva, incluidos los trabajadores que usan equipo protector respiratorio, se identifiquen y se organice la adecuada vigilancia radiológica en la medida necesaria para demostrar la eficacia de la protección brindada y evaluar la incorporación de sustancias radiactivas o las dosis comprometidas, según corresponda.

## Slide 9: Instrumentos para vigilancia radiológica individual

## Slide 10: Vigilancia radiológica individual
Controlar la exposición a la radiación
Identificar valores altos de dosis
Evaluar las prácticas de trabajo

## Slide 11: Vigilancia radiológica individual
Emplear dosímetros de TLD y establecer una frecuencia de lectura mensual
Emplear dosímetros electrónicos (con alarma) para lectura directa. Este dispositivo le recuerda al operador que se mantenga a cierta distancia del paciente radiactivo.
Los anillos y dedales para dosimetría de extremidades deben ser adecuados en cuanto a espesor de la envoltura, calibración y a medición de dosis de electrones.
Realizar vigilancia de contaminación

## Slide 12: Vigilancia de la contaminación
Monitorizar antes de abandonar la unidad
Monitorizar las manos (especialmente las puntas de los dedos y las uñas) después de manipular fuentes radiactivas abiertas
Monitorizar si hay sospecha de contaminación

## Slide 13: ¿Quién deberia ser monitorizado?
Todos aquellos que trabajan con sustancias radiactivas, lo cual incluye:
  Quiene preparan y administran radiofármacos
  Quienes realizan las exploraciones a los pacientes
  Quienes realizan controles de calidad de los equipos, tales como:
    Médicos especialistas en PET/CT
    Técnicos en PET/CT
    Físicos médicos
    Personal de radiofarmacia

## Slide 14: Niveles de investigación propuestos
Lugar | Nivel de investigación para un período de 4 semanas (mSv) | Nivel de investigación para un período de 13 semanas (mSv)
Cuerpo | 0.5 | 2
Ojos | 5 | 20
Organos individuales/ extremidades | 15 | 50

## Slide 15: Vigilancia radiológica individual (BSS)
La Autoridad Reguladora requiere una investigación formal siempre que:
(a) La dosis anual efectiva individual supere los niveles de investigación
(b) Cualquier parámetro operacional sujeto a control de calidad periódico esté fuera del rango establecido para las condiciones de operación
(c) Ocurra cualquier accidente o error grave
(d) Se produzca cualquier otro suceso o circunstancia anómala que cause, o pueda causar, una dosis que supere los límites establecidos.

## Slide 16: Investigaciones y seguimiento (BSS)
“IV.18. Los titulares registrados y los titulares licenciados deberán realizar investigaciones en debida forma, según especifique la autoridad reguladora, cuando:
(a) una magnitud o un parámetro de funcionamiento relacionados con la protección o la seguridad exceda un nivel de investigación o se salga fuera de los límites del régimen de funcionamiento estipulado; o
(b) sobrevenga un fallo de equipo, accidente, error, contratiempo u otro suceso o circunstancia insólitos que puedan ser causa de que una magnitud rebase cualquier límite o restricción de funcionamiento aplicables.
IV.19. La investigación se llevará a cabo lo antes posible después del suceso y se deberá presentar un informe escrito sobre su causa, con verificación o determinación de las dosis recibidas o comprometidas así como recomendaciones para evitar la repetición de sucesos similares.
IV.20. Se deberá comunicar lo antes posible a la autoridad reguladora, y a las demás partes que corresponda, un informe resumido de toda investigación formal prescrita por la Autoridad Reguladora en relación a los sucesos, incluyendo las exposiciones que superen un límite de dosis."

## Slide 17: Parte 7. Vigilancia radiológica del personal y de los puestos de trabajo
Módulo 7.2
Tipos de monitores ambientales

## Slide 18: Instrumentos de monitorización ambiental
Cámaras de ionización
Contadores proporcionales
Tubos GM
Detectores de centelleo

## Slide 19: Instrumentos de vigilancia radiológica
Medidores de tasa de cuentas para detectar y medir la contaminación
Medidores de tasa de dosis

## Slide 20: Elección de un equipo de monitorización
… depende de si se trata de ...
  ¿Niveles altos o bajos?
  ¿Partículas o fotones?
  ¿Energía de los fotones?
  ¿Exactitud requerida?

## Slide 21: La elección del tipo de detector…
Puede ser importante la sensibilidad requerida
… (lo demás no es tan importante)!
¡Lo más importante que el diseño del dispositivo cumpla las especificaciones!

## Slide 22: Monitorización de emisores de positrones
Los detectores de centelleo no son apropiados para detectar positrones, no obstante se pueden utilizar para detectar los fotones gamma de 511 keV.

## Slide 23: Detectores de la contaminación
¡Todos con el diseño apropiado!
Emisores β | Tubos GM Contadores proporcionales
Emisores (<50 keV) | Tubos GM Contadores proporcionales Detectores de centelleo Nal(TI)
emisores (alta energía) | Contadores proporcionales Detectores de centelleo Nal(TI)

## Slide 24: Medidores de tasa de dosis
A menudo diseñados para cumplir con los requisitos para medir una de las magnitudes de dosis operacionales definidas en ICRU 47 y 60.
Emisores  | Cámaras de ionización Detectores de centelleo

## Slide 25: Parte 7. Vigilancia radiológica del personal y de los puestos de trabajo
Módulo 7.3
Vigilancia radiológica de los puestos de trabajo

## Slide 26: Vigilancia radiológica de los puestos de trabajo (BSS)
“I.38. La naturaleza y frecuencia de la vigilancia radiológica de los puestos de trabajo deberá:
(a) Ser suficiente para permitir:
(i) la evaluación de las condiciones radiológicas existentes en todos los puestos de trabajo;
(ii) la evaluación de la exposición en las zonas controladas y zonas supervisadas; y
(iii) el examen de la clasificación de las zonas controladas y zonas supervisadas y
(b) depender de los niveles de dosis equivalente ambiental y de concentración de la actividad, teniendo en cuenta las fluctuaciones previstas y la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales.”

## Slide 27: Intrumentos de vigilancia radiológica - medidores de tasa de dosis

## Slide 28: Instrumentos de vigilancia radiológica, medidores de contaminación
Notes: Contadores proporcionales para betas. Detectores de centelleo para detectar fotones de 511 keV.

## Slide 29
Realización de las mediciones
Comprobar las baterías
Poner en funcionamento el monitor antes de entrar a la zona de radiación
Mover el instrumento lentamente
Cambiar de escala si es necesario

## Slide 30: Procedimientos monitorización de los puestos de trabajo trabajo
Identificar la magnitud a medir
Especificar el lugar y la frecuencia
Especificar los procedimientos
Identificar los niveles de referencia
Especificar los registros a mantener
Precisar los procedimientos a emplear en caso de contaminación

## Slide 31: Procedimientos monitorización de los puestos de trabajo trabajo
Monitorizar al finalizar cada jornada de trabalo
Registrar (aunque sea el valor de fondo)
Verificar el monitor de contaminación anualmente

## Slide 32: Ejemplo de registro de comprobaciones
Nivel de acción típico = 100 cps, pero depende del detector
Registro de comprobación local: Sala de equipos PET/CT Mes/año: Mayo 2006

## Slide 33: Monitorización de la contaminación
¿Dónde hay que medir?
  Área de inyección (especialmente en la mesa de inyección)
  Áreas de preparación de jeringuillas
  Cuartos de aseo de los pacientes
  Recipientes de desechos (pueden depositarse por error objetos contaminados)
  Suelo en las áreas donde se utilizan fuentes abiertas

## Slide 34: Límites derivados para contaminación superficial
F-18 en clase B
Clase de Radiotoxicidad | Zona |  | 
 | Controlada (Bq/cm2) | Supervisada (Bq/cm2) | Cuerpo (Bq/cm2)
A | 30 | 3 | 3
B | 300 | 30 | 30
C | 3000 | 300 | 300

## Slide 35: Parte 7. Vigilancia radiológica del personal y de los puestos de trabajo
Módulo 7.4
Procedimientos de descontaminación

## Slide 36: Contaminación
Para una gota de 0.05 ml de 1 kBq 18F, la tasa de dosis en piel es de 0.8 mSv h-1

## Slide 37: Con el fin de reducir al mínimo el riesgo de contaminación
Adopte condiciones de trabajo limpias
Adopte buenas prácticas de laboratorio - no coma, no beba, no fume, etc.
Use guantes y ropa de protección

## Slide 38: Procedimientos generales de descontaminación
Utilizar papel absorbente en el caso de derrame de líquidos, o limpiar con papel absorbente húmedo para contaminación seca
Limpiar la superficie repetidamente hacia el centro de la zona del derrame
Depositar el papel contaminado en una bolsa de plástico o en un contenedor.
Monitorizar la zona del vertido.
Repetir el procedimiento hasta que la tasa de exposición sea inferior a los límites establecidos.
Si no se logra descontaminar con éxito, marcar el área contaminada y clasificar la sala como zona controlada (si aún no se ha hecho) hasta que la contaminación haya sido completamente eliminada.

## Slide 39: Descontaminación de la piel
Si se contamina la piel:
Lavar de inmediato y a fondo la zona contaminada con un jabón suave y agua tibia (no caliente).
Prestar especial atención a la limpieza bajo las uñas.
Si con esto no se logra que la contaminación disminuya a un nivel aceptable, repetir el procedimiento utilizando un detergente descontaminante.
Frotar suavemente con un cepillo de uñas, teniendo cuidado de no dañar la piel.

## Slide 40: En caso de pequeños derrames de sustancia radioactiva
Usar ropa protectora y guantes desechables.
Absorber, secar rápidamente el derrame con una toallita de material absorbente para evitar que se extienda la contaminación.
Tener a mano bolsas de plástico para depositar los objetos contaminados, así como toallitas de papel húmedas.
Eliminar las toallitas utilizadas para limpiar la contaminación.
Limpiar la superficie contaminada con una toallita desde fuera hacia dentro.
Secar y monitorizar
Contiuar el ciclo de limpieza y comprobación hasta que el nivel de contaminación se sitúe por debajo de los límites y se pueda dar por concluida la descontaminación.
¡Estos procedimientos deberán ensayarse!

## Slide 41: En caso de derrames masivos de sustancia radioactiva
Informar inmediatamente al responsible de la Protección Radiológica, y supervisar directamente el proceso de descontaminación….
Arrojar toallas absorbentes sobre el vertido para evitar que se extienda la contaminación.
Todas las personas no afectadas por el vertido o involucradas en la descontaminación deberán abandonar la zona inmediatamente.
Todas las personas afectadas por el derrame deberán someterse a monitorización al abandonar la sala
En caso de contaminación de la ropa, se la depositará en una bolsa de plástico con la etiqueta de “RADIOACTIVO”.
En caso de contaminación de la piel, aplicar inmediatamente el procedimiento de descontaminación.
En caso de contaminación de los ojos, lavarlos con agua abundante.
¡Estos procedimientos deberán ensayarse!

## Slide 42: Kit de emergencia
Deberá estar disponible y operativo para su uso en caso de emergencia. Puede incluir lo siguiente:
  Ropa protectora, por ejemplo, cubrezapatos, guantes
  Materiales de descontaminación para las zonas afectadas incluyendo materiales absorbentes para limpiar los derrames
  Materiales de descontaminación para personas
  Señalización de advertencia
  Equipo portátil de monitorización
  Bolsas para desechos, cinta, etiquetas, lápices

## Slide 43: Resumen de la vigilancia radiológica del personal y de los puestos de trabajo
Es importante que los médicos especialistas en PET/CT, los tecnólogos y físicos médicos utilicen los dosímetros de anillo, los de película y/o TLD para medir y evitar dosis de radiación excesiva.
La elección de un tipo particular de detector a utilizar (cámara de ionización, contadores proporcionales, tubos GM o detectores de centelleo) viene determinado por el tipo de radiación, su energía y si las cantidades de actividad que se veran involucradas son altas o bajas.
Los procedimientos de descontaminación deben reforzarse mediante el uso diligente y regular de guantes protectores y ropa adecuada, la presencia de toallitas absorbentes, en los lugares donde se pueden producir derrames radiactivos, tales como las mesas de inyección. En caso de contaminación de la piel es importante limpiarla pero sin resquebrajar o dañar la piel.