## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L14: Exposición a la radiación en el embarazo
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Millares de mujeres embarazadas se exponen a la radiación ionizante cada año
La falta de conocimiento es la responsable de gran ansiedad y probablemente de la terminación innecesaria de embarazos
Para la mayoría de las pacientes, la exposición a la radiación es médicamente apropiada y mínimo el riesgo radiológico
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Introducción al problema
Ejemplo de dosis por examen
Riesgo de radiación fetal

## Slide 4: Perspectiva general / Objetivo
Familiarizarse con la exposición a la radiación en el embarazo y consideraciones dosimétricas asociadas
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 14: Exposición a la radiación en el embarazo
Tema 1: Introducción al problema
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Introducción
En algunas circunstancias, la exposición es inadecuada y el niño no nacido podría estar en un riesgo acrecentado
La dosis prenatales de la mayoría de los procedimientos diagnósticos realizados adecuadamente no presentan incremento de riesgo medible de muerte prenatal, malformación, daño mental
Dosis más altas tales como las de procedimientos terapéuticos pueden producir daño fetal considerable

## Slide 7
Cráneofetal
costillas
sangre extra- uterina
Dosis fetal 20 mGy
Ejemplo de uso justificado de la TC en una gestante accidentada en un vehículo a motor

## Slide 8
Sangre libre
Riñón roto a nivel de la aorta (sin contraste en él)
Herida esplénica
Exploración de TC de 3 min hecha en el quirófano. Ella y el niño sobrevivieron.

## Slide 9: Análisis de la situación
El número de mujeres expuestas semanalmente sin saber que pueden estar encintas lleva a exposición a la radiación no advertida del recién concebido
Exposiciones planificadas:
  Pacientes que requieren exploraciones radiológicas o de medicina nuclear, o incluso terapia durante la gestación
  Evaluación de funciones valvulares o escopia de implantes o situaciones que requieren cateterismo cardiaco
Exposición accidental en el embarazo
Exposiciones ocupacionales durante el embarazo
Exposición de la mujer con capacidad reproductiva

## Slide 10: Exposición inadvertida
Última menstruación
Periodos vencidos
Proceso psicológico o
incertidumbre
14
28
Periodo de exposición
¿Cómo de sensible es el recién concebido?

## Slide 11: Prevención de la exposición inadvertida en el embarazo
Cuando una mujer en edad reproductiva acude a una exploración que implica la exposición del área pélvica, pregunte:
  ¿Es probable que esté embarazada? ¿Ha tenido el periodo?
  Esto se debe anotar en el lugar adecuado de la hoja
  ¿Mujeres de menos de 16 años?: última menstruación
Dependiendo de la respuesta:
  No hay posibilidad de embarazo
  Proceda con la exploración

## Slide 12: Sensibilidad del recién concebido
Hasta principios de los años 80, al recién concebido se le consideraba muy sensible a la radiación – ¡aunque nadie sabía cuánto!
Se percataron de que
  La organogénesis se inicia 3-5 semanas tras la concepción
  En el periodo previo a la organogénesis una alta exposición a la radiación podría llevar a fallo en la implantación. Una baja dosis podría no tener ningún efecto observable.

## Slide 13: Paciente definitiva o probablemente embarazada
Si el embarazo está establecido o es probable: Revise la justificación
  ¿Puede retrasarse la exploración hasta después del parto?
  ¿Implica un retraso en la exploración un riesgo mayor?
  Si se va a emprender el procedimiento, la dosis fetal debe mantenerse al mínimo consistente con los propósitos diagnósticos

## Slide 14: Parte 14: Exposición a la radiación en el embarazo
Tema 2: Ejemplo de dosis
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 15: Procedimientos de alta dosis
Definidos como procedimientos que implican dosis fetales de decenas de mGy
  TC abdominal y pélvica, estudios con bario
Estimaciones de dosis, dosis típicas en cada departamento
Aplicar la regla de los 10 días
En caso de exposición no advertida – el riesgo de la irradiación podría ser menor que los riesgos con procedimientos diagnósticos fetales invasivos. Además, la terminación podría no estar justificada.

## Slide 16: Exposición de mujeres con capacidad reproductiva
Esto es, mujeres no embarazadas
Investigaciones alternativas que no involucren radiación, cuando sea posible
Al nivel del diagnóstico - muerte, malformación, retraso en crecimiento, retraso mental grave, efectos hereditarios – no tiene interés. Solo la inducción de cáncer necesita consideraciones
Aplicar la regla de los diez días para procedimientos de alta dosis como la TC pélvica, estudios con bario, etc

## Slide 17: Etapa de preimplantación (hasta 10 días)
Solo efecto letal, todo o nada
El embrión contiene solo unas pocas células no especializadas
Si se dañan demasiadas células – el embrión es reabsorbido
Si solo murieron unas pocas – las restantes células pluripotentes remplazan las perdidas en unas pocas divisiones celulares
Supervivientes de la bomba atómica – incidencia alta de nacimientos normales junto con aborto espontáneo

## Slide 18: Dosis fetales aproximadas de exploraciones convencionales con rayos X (datos de UK 1998)
 | Media (mGy) | Máxima mGy)
Abdomen | 1.4 | 4.2
Tórax | <0.01 | <0.01
Urografía intravenosa o Columna lumbar | 1.7 | 10
Pelvis | 1.1 | 4
Cráneo o Columna torácica | <0.01 | <0.01

## Slide 19: Dosis fetales aproximadas de procedimientos fluoroscópicos y de CT (datos de U.K. 1998)
 | Media (mGy) | Máxima (mGy)
Papilla de bario (tracto GI sup.) | 1.1 | 5.8
Enema de bario | 6.8 | 24
TC de cabeza | < 0.005 | < 0.005
TC de tórax | 0.06 | 1.0
TC de abdomen | 8.0 | 49
TC de pelvis | 25 | 80

## Slide 20: Cateterismo cardíaco en gestación
Una barrera de plomo envuelta alrededor del abdomen de la madre desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis
Si es posible, el procedimiento debe realizarse tras el periodo de organogénesis principal (>12 semanas). En el 4º mes, el volumen del feto es pequeño, de modo que hay gran distancia entre feto y tórax
Dosis en el rango de 2 mSv

## Slide 21: Parte 14: Exposición a la radiación en el embarazo
Tema 3: Riesgo del feto a la radiación
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 22: Riesgo fetal a la radiación
Hay riesgos referidos a la radiación a lo largo del embarazo, relacionados con la etapa de gestación y la dosis absorbida
Los riesgos son más importantes durante la organogénesis y en el periodo fetal temprano, algo menos en el 2º trimestre y menos en el 3º trimestre
Menor
Mínimo
Mayor riesgo

## Slide 23: Malformaciones inducidas por la radiación
Las malformaciones tienen un umbral de 100-200 mGy o mayor y se asocian típicamente con problemas del sistema nervioso central
Dosis fetales de 100 mGy no se alcanzan ni siquiera con 3 exámenes de TC pélvico o con 20 exploraciones de radiodiagnóstico convencionales
Estos niveles pueden alcanzarse en procedimientos intervencionistas en la pelvis, bajo control fluoroscópico, y con radioterapia

## Slide 24: Efectos sobre el sistema nervioso central
Durante 8-25 semanas tras la concepción el SNC es particularmente sensible a la radiación
Dosis fetales por encima de 100 mGy pueden producir cierta reducción del IQ (cociente de inteligencia)
Las dosis fetales en el rango de 1000 mGy (1 Gy) pueden producir retraso mental grave, particularmente durante las semanas 8-15 y menos desde las 16-25

## Slide 25
Heterotema de materia gris (flechas) cerca de los ventrículos en un individuo con retraso mental que apareció como resultado de exposición a la radiación con dosis alta en útero

## Slide 26
Frecuencia de microcefalia en función de la dosis y el tiempo de gestación como resultado de la exposición in-útero en supervivientes de la bomba atómica (Miller 1976)

## Slide 27: Leucemia y cáncer
Se ha demostrado que la radiación incrementa el riesgo de leucemia y muchos tipos de cáncer en adultos y niños
A lo largo de la mayor parte del embarazo, se supone que el embrión o feto tienen el mismo riesgo de efectos carcinogénicos, al igual que los niños

## Slide 28: Leucemia y cáncer
El riesgo relativo podría ser tan alto como 1.4 (40% mayor que la incidencia normal) debido a una dosis fetal de 10 mGy
El riesgo del individuo, sin embargo, es pequeño, con un riesgo de cáncer a edades entre 0-15 años con un exceso de alrededor de 1 cáncer mortal por cada 1,700 niños expuestos “in útero” a 10 mGy

## Slide 29: Probabilidad de tener hijos sanos en función de la dosis de radiación
Dosis al concebido (mGy) sobre el fondo natural | Probabilidad de no malformación | Probabilidad de cancer (0-19 años)
0 | 97 | 99.7
1 | 97 | 99.7
5 | 97 | 99.7
10 | 97 | 99.6
50 | 97 | 99.4
100 | 97 | 99.1
>100 | posible, ver texto | mayor

## Slide 30: Irradiación previa a la concepción
La irradiación de las gónadas de los padres previa a la concepción no ha evidenciado incremento de riesgo de cáncer o malformaciones en los niños
Esta afirmación proviene de estudios extensivos de supervivientes de la bomba atómica así como de estudios de pacientes tratados con radioterapia siendo niños

## Slide 31: Exposición a la radiación de mujeres gestantes
Gestantes que trabajen con radiaciones para usos médicos podrían trabajar en un ambiente radiológico en tanto haya garantía razonable de que la dosis fetal puede mantenerse por debajo de 1 mGy durante el embarazo
1 mGy es aproximadamente la dosis que todas las personas reciben anualmente de la radiación natural de fondo

## Slide 32: Investigación en pacientes gestantes
Se debe evitar hacer investigación con radiaciones que implique pacientes gestantes

## Slide 33: Terminación del embarazo
La terminación del embarazo a dosis fetales de menos de 100 mGy no está justificada sobre la base del riesgo radiológico
A dosis fetales por encima de 100 mGy, puede haber daño fetal, cuya magnitud y tipo es función de la dosis y de la etapa de gestación
En estos casos las decisiones deberían basarse en circunstancias individuales

## Slide 34: Terminación del embarazo
Dosis fetales altas (100-1000 mGy) durante la última fase del embarazo no van a producir probablemente malformaciones o defectos de nacimiento, dado que todos los órganos se han formado ya

## Slide 35: Riesgos en la población gestante no expuesta a la radiación médica
Riesgos:
  Aborto espontáneo > 15%
  Incidencia de anomalías genéticas 4-10%
  Retraso intrauterino de crecimiento 4%
  Incidencia malformación importante 2-4%

## Slide 36: Resumen
Millares de mujeres embarazadas se exponen a la radiación ionizante cada año
Se debe hacer una evaluación apropiada del riesgo, a fin de evitar la terminación del embarazo probablemente innecesaria
El principio de justificación de la protección radiológica debe estar basado siempre en circunstancias individuales
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 37: Dónde conseguir más información
ICRP Publication 84. Pregnancy and Medical Radiation (1999).
ICRP, 1986. Developmental effects of irradiation on the brain of the embryo and fetus. Annals of the ICRP 16 (4), Pergamon Press, Oxford
Russell, J.G.B., Diagnostic radiation, pregnancy and termination, Br. J. Radiol. 62 733 (1989) 92-3.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources