## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L13.2: Exposición ocupacional - Medidas de protección radiológica
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia objeto: Exposición ocupacional y aspectos reguladores
Procedimientos de vigilancia
Protocolos de investigación y seguimiento
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Equipos de protección personal
Vigilancia individual y evaluación de la exposición
Investigación y seguimiento
Vigilancia sanitaria
Registros
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los requisitos detallados en las BSS para la protección radiológica de los trabajadores en radiodiagnóstico.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 13.2: Exposición ocupacional
Tema 1: Equipos de protección personal
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Equipos de protección personal
Los titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben asegurar que se dota a los trabajadores de equipos de protección personal adecuados, que se adapten a todas las regulaciones o normas pertinentes (BSS I.28)
El equipamiento de protección incluye delantales plomados, protectores de tiroides, gafas protectoras y guantes. El encargado de protección radiológica (RPO) debe establecer la necesidad de estos dispositivos protectores

## Slide 7: Ropa de protección:
Vestidos, delantales y protectores de tiroides hechos de un material (tal como vinilo) que contenga plomo
Los delantales deben equivaler al menos a 0.25 mm Pb si los equipos de rayos X operan hasta 100 kV y a 0.35 mm Pb si operan por encima de 100 kV
Los delantales podrían ser abiertos, con menos plomo en la espalda, debido al peso de plomo extra requerido – esto presupone, no obstante, que el portador está siempre de cara a la fuente de radiación
Las manoplas son guantes duros. Tienen un valor limitado porque son difíciles de usar y, por tanto, solo deben usarse en casos apropiados

## Slide 8: Aparatos protectores
CORTINA
PANTALLA Y GAFAS

## Slide 9: Equipos de protección personal
En salas de fluoroscopia y radiología intervencionista deben estar disponibles dispositivos protectores adicionales entre los que se incluyan:
  Pantallas protectoras suspendidas del techo.
  Cortinas plomadas de protección montadas en la mesa del paciente.
  Cortinas plomadas de protección para el operador si el tubo de rayos X está colocado en geometría sobre la mesa y si el radiólogo debe estar de pie cerca del paciente

## Slide 10: Parte 13.2: Exposición ocupacional
Tema 2: Vigilancia individual y evaluación de la exposición
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 11: Vigilancia individual y evaluación de la exposición (I)
Para trabajadores que están normalmente expuestos a radiación en áreas vigiladas se debe realizar vigilancia dosimétrica individual:
  radiólogos, físicos médicos, el responsable de protección radiológica, técnicos y enfermeras
  También deben ser vigilados otros usuarios frecuentes de sistemas de rayos X tales como endoscopistas, anestesistas, cardiólogos, cirujanos, etc., así como trabajadores auxiliares que trabajen frecuentemente en áreas vigiladas.

## Slide 12: Vigilancia individual y evaluación de la exposición (II)
Las dosis externas individuales deben determinarse usando dispositivos de vigilancia individual:
  Termoluminiscentes
  Dosímetros de película
  Dosímetros electrónicos
Colocados al nivel de la mama, entre los hombros y la cintura
El periodo de vigilancia debe ser un mes, y no debe exceder de tres meses
El recambio de dosímetros y el informe de recepción no debe exceder de tres meses

## Slide 13: Dosimetría personal
Se recomiendan varios dosímetros personales
Fuente: Avoidance of radiation injuries from interventional procedures. ICRP draft 2000

## Slide 14: Diferentes tipos de dosímetros personales…
Película
Dosímetros de termoluminescencia (TLD)
Dosímetros ”electrónicos”

## Slide 15: Chasis de la película
detecta beta, gamma, rayos X

## Slide 16
TLD

## Slide 17: TLDs
Cuerpo entero
Extremidad

## Slide 18: Vigilancia individual y evaluación de la exposición (III)
La evaluación de la dosis es un aspecto importante de la protección radiológica
Es importante que los trabajadores devuelvan a tiempo los dosímetros para su procesado
Los retrasos en la evaluación de un dosímetro pueden producir pérdida de la información almacenada
El personal de operación acreditado debe esforzarse por recuperar cualesquiera dosímetros perdidos

## Slide 19: Vigilancia individual cuando se usa un delantal plomado (I)
El dosímetro se debe colocar bajo el delantal plomado para estimar la dosis efectiva
Las otras áreas corporales no protegidas por el delantal recibirán una dosis mayor
Un dosímetro bajo el delantal proporcionará en la mayoría de los casos una estimación razonable de la dosis efectiva
En caso de alta carga de trabajo (radiología intervencionista) el responsable de Protección Radiológica debe considerar un dosímetro adicional fuera del delantal

## Slide 20: Vigilancia individual cuando se usa un delantal plomado (II)
Cuando se esperan dosis altas, se requieren dos dosímetros:
  1 bajo el delantal al nivel de la cintura
  1 encima del delantal al nivel del cuello La dosis efectiva E viene dada por:
  E = 0.5 Hw + 0.025 Hn
  donde: Hw : dosis al nivel de la cintura bajo el delantal Hn : dosis registrada por un dosímetro colocado al nivel del cuello fuera (encima) del delantal Nota: el blindaje de tiroides permite una reducción del 50% de E
El dosímetro colocado sobre el delantal al nivel del cuello da también una estimación de las dosis en tiroides y cristalino

## Slide 21: Vigilancia individual y evaluación de la exposición (IV)
En algunas instalaciones y para ciertos individuos con un bajo nivel de exposición (ej.: especialistas dentales generales), la dosimetría de área para estimar el nivel de dosis por procedimiento puede ser una alternativa aceptable.
Algunos sistemas de rayos X para radiografía dental u otros usados en salas de cirugía con rayos X un número limitado de ocasiones al mes podrían no requerir dosimetría individual para todo el personal implicado aunque la fluoroscopia en salas de cirugía podría llevar a dosis altas en periodos cortos de tiempo si no se usa correctamente
En tales casos, la dosimetría de área o alguna otra evaluación de dosis individual por procedimiento permitiría al RPO estimar el nivel de riesgo típico

## Slide 22: Aspectos especiales de la vigilancia individual
En caso de pérdida de un dosímetro, la estimación de dosis podría realizarse a partir de:
  Historial dosimétrico reciente,
  Dosis de los trabajadores que realizan tareas similares o comparten actividad con el trabajador, o
  Dosimetría (de área) en el puesto de trabajo
Los dispositivos de vigilancia individual deben estar calibrados
El laboratorio que realice dosimetría personal debe estar acreditado por la autoridad reguladora

## Slide 23: Vigilancia del puesto de trabajo (I)
Los titulares jurídicos y personal de operación acreditado desarrollarán programas para la vigilancia de los puestos de trabajo:
  Todos los equipos de vigilancia usados para vigilancia de puestos de trabajo deben ser calibrados y esta calibración debe ser trazable (“estar referida”) a patrones de un laboratorio de dosimetría
  La vigilancia inicial debe realizarse inmediatamente después de la instalación de nuevos equipos de radiología e incluirá medidas de radiación de fuga de los mismos, y vigilancia de área del espacio útil alrededor de las salas de radiología

## Slide 24: Vigilancia del puesto de trabajo (II)
Deben realizarse vigilancias de área anuales
Todos los monitores de radiación deben estar calibrados, y sus dispositivos de alarma y operatividad deben comprobarse antes de cada día de uso (BSS I.37–39)

## Slide 25: Parte 13.2: Exposición ocupacional
Tema 3: Investigación y seguimiento
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 26: Niveles de investigación (I)
Los empleadores, los titulares legales o el personal de operación acreditado deben, consultados los trabajadores, a través de sus representantes, incluir en las reglas locales y procedimientos los valores de cualquier nivel de investigación de interés, y el procedimiento a seguir en caso de que se exceda tal nivel.

## Slide 27: Niveles de investigación (II)
La dosis efectiva individual mensual es una magnitud adecuada para uso como nivel de investigación.
La dosis medida fuera del delantal plomado (al nivel del cuello u hombro) y la dosis en manos pueden también usarse como una magnitud para nivel de investigación para el personal de radiología intervencionista.

## Slide 28: Niveles de investigación (III)
Valores mensuales mayores de unos 0,5 mSv (para el dosímetro bajo el delantal plomado) deben ser investigados.
Valores mensuales mayores de unos 5 mSv en el dosímetro sobre el delantal o en los dosímetros de mano o dedo deben también investigarse con vistas a la optimización.

## Slide 29: Niveles de investigación (IV)
El personal de operación acreditado debe investigar formalmente, de acuerdo con la Autoridad Reguladora, cuando (BSS IV.18–20):
  Una dosis efectiva individual exceda los niveles de investigación
  Cualquiera de los parámetros operacionales referidos a la protección o a la seguridad estén fuera del rango normal establecido para las condiciones de operación

## Slide 30: Niveles de investigación (V)
Se produzca cualquier fallo de equipos, accidente grave o error, que dé o pueda dar lugar a dosis por encima del límite de dosis anual
Se produzca cualquier otro suceso o circunstancia inusual que dé o pueda dar lugar a dosis por encima de los límites de dosis anuales o de las restricciones operacionales impuestas a la instalación (ej., un cambio significativo en la carga de trabajo o en las condiciones de operación del equipamiento radiológico)

## Slide 31: Niveles de investigación (VI)
La investigación debe iniciarse tan pronto como sea posible tras descubrir el evento, y se preparará un informe escrito relativo a su causa (determinación o verificación de las dosis recibidas, acciones correctoras e instrucciones o recomendaciones para evitar la repetición del suceso)
El informe se elevará a la Autoridad Reguladora y otros organismos competentes según esté prescrito, tan pronto como sea posible después de la investigación, o según esté especificado dentro del periodo de tiempo asimismo especificado.

## Slide 32: Parte 13.2: Exposición ocupacional
Tema 4: Vigilancia sanitaria
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 33: Vigilancia sanitaria (I)
El propósito primario es evaluar la aptitud física inicial y continuada de los empleados para las tareas asignadas
Vigilancia médica (exámenes médicos) a los trabajadores según se especifique por la Autoridad Reguladora.
Debe proveerse asesoramiento para mujeres que estén o puedan quedar embarazadas
Esto es especialmente importante en radiología intervencionista.

## Slide 34: Vigilancia sanitaria (II)
En condiciones normales de trabajo, las dosis recibidas en un departamento de radiología son menores que los límites de dosis.
No se requieren normalmente exámenes médicos específicos en relación con la radiación recibida de personas laboralmente expuestas a radiación ionizante, ya que no hay pruebas diagnósticas que proporcionen información de interés sobre exposiciones próximas o por debajo de los límites de dosis.

## Slide 35: Vigilancia sanitaria (III)
Por tanto, es raro que el componente de la radiación del ambiente de trabajo de un departamento de radiología influya significativamente en la decisión sobre la aptitud física de un trabajador para emprender trabajos con radiación o que influya en las condiciones generales del servicio
Sin embargo, en el caso de exposición accidental a dosis altas (orden de magnitud de 0.2-0.5 Sv, o por encima), es necesaria una investigación médica específica relativa a la radiación

## Slide 36: Parte 13.2: Exposición ocupacional
Tema 5: Registros
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 37: Registros (I)
El titular legal o el personal de operación acreditado deben mantener
  Registros de las exposiciones
  Registros médicos de cada trabajador
  Resultados de la vigilancia de los puestos de trabajo

## Slide 38: Registro (II)
Otros registros a mantener:
Los documentos de legalización o autorización
Entrenamiento previsto (inicial y de refresco):
  Nombre de la persona que actuó como profesor en el entrenamiento
  Nombre de la persona que recibió el entrenamiento
  Fecha y extensión del entrenamiento
  Lista de temas tratados
  Copia de los certificados de entrenamiento

## Slide 39: Registro (III)
Otros registros a mantener:
Resultados de las pruebas de aceptación y de las de puesta en servicio de los equipos de radiología
Auditorías y revisiones
Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación
Modificación de una instalación
Informes de investigación de incidentes y accidentes

## Slide 40: Resumen
Para vigilar la exposición ocupacional y para optimizar la protección radiológica pueden seguirse diferentes aproximaciones
Pueden usarse distintas reglas de operación para investigar los niveles de dosis de radiación registrados en las diferentes áreas de trabajo
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 41: Dónde conseguir más información
International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. 115, Safety Standards. IAEA, February 1996.
AEN/OCDE, OIEA, FAO, OIT, OMS, OPS, Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación. Colección de Seguridad Nº 115, Viena, 1997 (en español)
“1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection”, Pergamon, Oxford: 1991 (ICRP 60).
Las recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. ICRP publicación 103. Sociedad Española de Protección Radiológica.
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Report on Methodology for Investigation of Accidents involving Sources of Ionizing Radiation, IAEA, Vienna (in press).
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources