## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L13.1: Exposición ocupacional – aspectos reguladores
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia objeto: exposición ocupacional y aspectos reguladores (legislativos)
Principal componente de los procedimientos organizativos para aplicar los principios de la protección radiológica al personal de un departamento de radiología
Protocolos de investigación y seguimiento
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Organización, responsabilidades y entrenamiento
Condiciones de servicio
Clasificación de áreas
Reglas locales y supervisión
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los requerimientos detallados en las BSS para la protección radiológica de los trabajadores en radiodiagnóstico
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 13.1: Exposición ocupacional
Tema 1: Responsabilidades y entrenamiento
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Definición de exposición ocupacional
Todas las exposiciones en que incurren los trabajadores en el curso de su trabajo, con la excepción de las exposiciones excluidas de las Normas (BSS) y de las exposiciones de prácticas o fuentes exentas por las Normas

## Slide 7: Las normas básicas de seguridad (Basic Safety Standards)
Responsabilidades
Condiciones de servicio
Clasificación de áreas
Reglas locales y supervisión
Equipos de protección personal
Cooperación entre titulares legales empleadores y personal de operación acreditado
Vigilancia individual y evaluación de la exposición
Vigilancia del puesto de trabajo
Vigilancia sanitaria
Registros
Circunstancias especiales

## Slide 8: Responsabilidades (BSS I.4)
El personal de operación acreditado debe asegurar para todos los trabajadores que:
  La exposición ocupacional se limite y optimice
  Se provean instalaciones adecuadas, equipamiento y servicios de protección
  Se provean dispositivos de protección apropiados, y que el equipamiento de vigilancia sea apropiadamente usado
  Se provea entrenamiento apropiado así como reentrenamiento periódico y actualización
  Se mantengan registros adecuados
  Se promueva una cultura de la seguridad

## Slide 9
LÍMITE DE DOSIS (1)
Ocupacional
APLICACIÓN
Dosis efectiva
Dosis efectiva al embrión o feto y a miembros del público (3)
Dosis equivalente anual en: cristalino
piel (4)
manos y pies
Límites válidos para la suma de las dosis computables debidas a exposición externa en el periodo especificado y sobre un periodo de 50 años de dosis comprometida (hasta la edad de 70 años para niños) procedente de la incorporación de radionucleidos en el mismo periodo.
Con la condición adicional de que la dosis efectiva no debe de exceder de 50 mSv en cualquier año individual.
En circunstancias especiales, podría permitirse un valor de dosis más alto en un año individual, siempre y cuando el promedio a lo largo de 5 años no exceda de 1 mSv en un año individual.
La limitación en la dosis efectiva proporciona protección suficiente para la piel frente a efectos estocásticos. Se precisa un límite adicional para exposiciones localizadas, para impedir efectos deterministas.
20 mSv/año promediados sobre periodos definidos de 5 años (2)
1 mSv
150 mSv 500 mSv 500 mSv

## Slide 10: Optimización de la protección
Riesgo/dosis
Inaceptable Límite de dosis
Restricciones referidas a la fuente
Procedimientos optimizados de trabajo
Tolerable
Aceptable Exposición ocupacional

## Slide 11
Los trabajadores deben:
Seguir cualesquiera reglas aplicables para la protección
Usar adecuadamente los aparatos de vigilancia y los equipos protectores y ropa suministrada
Cooperar con el personal de operación con respecto a la protección
etc...
Responsabilidades (BSS I.10)

## Slide 12: Condiciones de servicio
Acuerdos especiales compensatorios
Las condiciones de servicio de los trabajadores deben ser independientes de la existencia o de la posibilidad de exposición ocupacional
No se concederán ni se usarán acuerdos especiales compensatorios o tratamiento preferencial con respecto a salario o cobertura de seguro especial, horario de trabajo, duración de las vacaciones, días adicionales o beneficios de retiro como sustitutos de la provisión de unas correctas protección y medidas de seguridad que garanticen el cumplimiento con los requerimientos de las Normas

## Slide 13: Condiciones de servicio
Trabajadoras gestantes
Una mujer trabajadora debe, conocida su
condición de embarazada, notificárselo al
empleador para que sus condiciones de trabajo
puedan modificarse en caso necesario.
La notificación de embarazo no debería considerarse una razón de exclusión del trabajo; sin embargo, el empleador de una mujer trabajadora que ha notificado su estado de gestación deberá adaptar las condiciones de su trabajo respecto de la exposición ocupacional para garantizar que al embrión o feto se le asegura el mismo nivel de protección, grosso-modo, que el requerido para los miembros del público.

## Slide 14
Empleo alternativo
I.18 Los empleadores deberán hacer todo esfuerzo razonable para dotar a los trabajadores de alternativas de empleo adecuadas en circunstancias en que se haya determinado, sea por la Autoridad Reguladora o en el marco del programa de vigilancia de la salud requerido por las Normas, que el trabajador, por razones de salud, ya no puede continuar un trabajo que implique exposición ocupacional.
Condiciones de servicio

## Slide 15
Condiciones para personas jóvenes
I.19.
Ninguna persona de menos de 16 años será sometida a exposición ocupacional.
I.20.
A ninguna persona de menos de 18 años se le permitirá trabajar en un área vigilada a menos que se le supervise y solo con propósito de entrenamiento.
Condiciones de servicio

## Slide 16: Parte 13.1: Exposición ocupacional
Tema 2: Clasificación de áreas
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 17
I.21.
Titulares legales y personal de operación acreditado deberán designar como área controlada aquella en la que es o podría ser requerido dotar de medidas de protección específicas para:
  Controlar las exposiciones normales durante condiciones normales de trabajo; e
  Impedir o limitar la extensión de las exposiciones potenciales
Áreas controladas (BSS I.21-23)

## Slide 18
I.22.
Al determinar los límites de cualquier área controlada, los titulares jurídicos y el personal de operación acreditado deberán tener en cuenta la magnitud de las exposiciones normales esperadas, la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales y la naturaleza y alcance de los procedimientos de seguridad y protección requeridos
Áreas controladas (BSS I.21-23)

## Slide 19
En una instalación de radiología, todas las salas de rayos X deberán ser áreas controladas
Las áreas supervisadas deben incluir partes de la instalación donde se usan unidades móviles de rayos X, y el resto de lugares diferentes de las áreas públicas
Cada sala de la instalación debe usarse solo para su trabajo específico
Áreas controladas y supervisadas (BSS I.21-25)

## Slide 20
El titular legal o el personal de operación acreditado deberán determinar si un área se mantendrá como controlada o como de libre acceso, sobre la base de una evaluación de seguridad incluyendo el uso previsto de cada área y una evaluación del blindaje
El titular legal o el personal de operación acreditado deben también evaluar qué otras áreas (ej., otras salas de pacientes, huecos de escaleras, salas de lactancia, salas de espera, aseos) deben ser áreas controladas o de acceso público
Área controlada

## Slide 21
I.23.
Los titulares legales o el personal de operación acreditado deben:
  Demarcar las áreas controladas por medios físicos o, donde esto no es factible razonablemente, por algunos otros medios adecuados
  Dentro de las áreas controladas, mostrar un símbolo de aviso tal como se recomienda por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), y las instrucciones pertinentes en los puntos de acceso y otras localizaciones apropiadas dentro de las mismas
Área controlada

## Slide 22
Establecer protección ocupacional y medidas de seguridad, incluyendo reglas locales y procedimientos apropiados para esas áreas controladas
Restringir el acceso a las áreas controladas mediante procedimientos administrativos, tales como el uso de permisos de trabajo, y mediante barreras físicas, que podrían incluir cerraduras o “interlocks”; siendo el grado de restricción proporcionado a la magnitud e intensidad de las exposiciones esperadas
Área controlada

## Slide 23: Parte 13.1: Exposición ocupacional
Tema 3: Reglas locales y supervisión
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 24: Reglas locales y supervisión (BSS I.26-27)
Los empleadores, los titulares legales o el personal de operación acreditado deben, consultados los trabajadores, a través de sus representantes, en caso pertinente (BSS I.26):
  Asegurar la protección y seguridad de trabajadores y otras personas
  Incluir nivel de investigación o nivel autorizado y procedimiento en caso de que cualquiera de tales niveles sea excedido
  Dar a conocer a los trabajadores y a otras personas las reglas locales
  Asegurar que cualquier trabajo sea adecuadamente supervisado

## Slide 25: Reglas locales y supervisión
Las reglas locales deben incluir
Procedimientos de colocación, manipulación y almacenamiento de los dosímetros personales
Actuaciones para minimizar la exposición a la radiación durante sucesos inusuales

## Slide 26: Resumen
El sistema de clasificación de las áreas de trabajo según las BSS
Reglas de operación para un área de trabajo donde se utiliza radiación
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 27: Dónde conseguir más información
International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. 115, Safety Standards. IAEA, February 1996.
AEN/OCDE, OIEA, FAO, OIT, OMS, OPS, Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación. Colección de Seguridad Nº 115, Viena, 1997 (en español).
“1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection”, Pergamon, Oxford: 1991 (ICRP 60).
Safety Report on Methodology for Investigation of Accidents involving Sources of Ionizing Radiation, IAEA, Vienna (in press).
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources