## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L11: Garantía de Calidad
Conceptos generales
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Temas
Definición de Garantía de Calidad
Gestión y responsabilidades en QA
Diseño de un programa de Garantía de Calidad y Protección Radiológica para radiodiagnóstico
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Objetivo
Familiarizarse con los requerimientos específicos relacionados con conceptos de QA, Protección Radiológica en radiodiagnóstico y procedimientos para revisar y evaluar la eficacia global de la protección radiológica
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Parte 11: Garantía de Calidad Conceptos generales
Tema 1: Definición de Garantía de Calidad
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 5: Programas de Garantía de Calidad (I)
Un programa de Garantía de Calidad en radiodiagnóstico se define por la OMS como un esfuerzo organizado por el personal que opera una instalación para asegurar que las imágenes diagnósticas producidas son de calidad suficientemente alta para suministrar de modo consistente información diagnóstica adecuada al costo más bajo posible y con la menor exposición posible del paciente a la radiación.

## Slide 6: Programas de Garantía de Calidad (II)
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben establecer un programa extensivo de Garantía de Calidad para exposiciones médicas, con la participación de expertos cualificados apropiados en Física de Radiaciones, teniendo en cuenta los principios establecidos por la OMS y la PAHO

## Slide 7: Programas de Garantía de Calidad (III)
Los programas de QA para exposiciones médicas deben incluir:
  Medidas de los parámetros físicos de los generadores de radiación y dispositivos de imagen en el momento de su puesta en servicio, y periódicamente a partir de ese momento
  La verificación de los factores físicos y clínicos apropiados usados en el diagnóstico (o el tratamiento) del paciente

## Slide 8: Programas de Garantía de Calidad (IV)
Los programas de QA para exposiciones médicas deben incluir:
  Registros escritos de procedimientos relevantes y resultados
  Verificación de la adecuada calibración y condiciones de operación de los equipos para dosimetría y vigilancia
  Revisiones regulares e independientes del programa de QA para auditar la calidad

## Slide 9: Garantía de Calidad y Control de Calidad
Los programas de QA se diseñan para asegurar que los equipos de radiología pueden producir la información deseada. Incluyen:
  Las técnicas de control de calidad usadas para ensayar los componentes del sistema radiológico y verificar que operan satisfactoriamente
  Procedimientos administrativos o actuaciones de gestión destinadas a verificar que:
    Las técnicas de control de calidad se realizan adecuadamente y de acuerdo a plazos prefijados,
    Los resultados de estas técnicas se evalúan pronta y exactamente,
    Se emprenden las medidas correctoras necesarias en respuesta a estos resultados.

## Slide 10: Procedimientos de administración en Calidad
Los procedimientos administrativos en Calidad también incluyen:
La asignación de responsabilidades para las acciones de Garantía de Calidad
El establecimiento de normas de calidad para los equipos en la instalación
La provisión del entrenamiento adecuado
La selección del equipamiento apropiado para cada exploración

## Slide 11: Programas de QA (VIII)
Las responsabilidades para ciertas técnicas de control de calidad y sus medidas correctoras podrían asignarse a personal cualificado con entrenamiento y experiencia, tal como consultores o representantes industriales externos a la instalación
Las autoridades de ámbito estatal, federal e internacional pueden jugar también un papel clave en la implantación de programas eficaces de control y garantía de calidad

## Slide 12: Parte 11: Garantía de Calidad Conceptos generales
Tema 2: Diseño de un programa de QA y PR
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 13: Diseño de un programa de Garantía de Calidad y protección radiológica para radiodiagnóstico (I)
Afirmación política (de apoyo)
Organización y responsabilidades
Comité Garantía de Calidad (y Protección Radiológica)
Responsable de Protección Radiológica (estas tareas podrían ser asumidas por el experto en Física Médica, el radiólogo o el técnico)

## Slide 14: Diseño de un programa de Garantía de Calidad y protección radiológica para radiodiagnóstico (II)
Especialista médico (radiólogo, otros médicos)
Experto cualificado en física del radiodiagnóstico (físico médico, físico de hospital)
Justificación y optimización de los procedimientos radiológicos

## Slide 15: Diseño de un programa de Garantía de Calidad y protección radiológica para radiodiagnóstico (III)
Evaluación de la dosimetría al paciente y de la calidad de imagen
Análisis de rechazo (de imágenes)
Procedimientos de control de calidad
  Pruebas de aceptación y de puesta en servicio
  Pruebas de constancia
  Pruebas de estado
  Verificación de los equipos y del material para PR y QC
  Seguimiento de las acciones correctoras propuestas
Niveles de dotación de personal y responsabilidades

## Slide 16: Pruebas de aceptación
Las pruebas de aceptación de los equipos tras su instalación deben llevarse a cabo por el suministrador en presencia del físico médico local, para confirmar que trabajan realmente al nivel descrito en las especificaciones técnicas que se acordaron por el fabricante y el comprador.

## Slide 17: Puesta en servicio
La puesta en servicio (test de…) es el proceso de adquirir todos los datos del equipamiento requeridos para hacerlo clínicamente utilizable en un departamento específico. Este test proporcionará los valores iniciales para los procedimientos de QC

## Slide 18: Diseño de un programa de Garantía de Calidad y protección radiológica para radiodiagnóstico (IV)
Evaluación de la dosimetría al paciente y de la calidad de imagen
Educación y entrenamiento
Reglas y procedimientos de seguridad
  Procedimiento de compra de equipos de radiodiagnóstico
  Uso de equipos de radiodiagnóstico y dispositivos de seguridad
  Vigilancia de la exposición individual
  Calibración de los instrumentos de medida
  Inspección y mantenimiento de los equipos de radiodiagnóstico
  Vigilancia de los puestos de trabajo

## Slide 19: Diseño de un programa de Garantía de Calidad y protección radiológica para radiodiagnóstico (V)
Auditorías de calidad
Planes de vigilancia individual y vigilancia sanitaria
Registros
  Certificado de la autorización
  Nombre de la persona responsable del Programa de QA.
  Dosis individuales al personal
  Resultados de la vigilancia de áreas

## Slide 20: Diseño de un programa de Garantía de Calidad y protección radiológica para radiodiagnóstico (VI)
Registros (continuación)
  Resultados de la calibración y verificación de los instrumentos de medida.
  Resultados de los ensayos de aceptación y control de calidad.
  Resultados de la dosimetría al paciente y comparación con los niveles orientativos o de referencia (DRLs).
  Inventario de los sistemas de rayos X.

## Slide 21: Diseño de un programa de Garantía de Calidad y protección radiológica para radiodiagnóstico (VII)
Registros (continuación)
  Informes de investigación de incidentes y accidentes.
  Auditorías y revisiones del programa de QA y seguridad radiológica.
  Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación.
  Modificación de la instalación.
  Entrenamiento previsto (inicial y continuo)

## Slide 22: Dónde conseguir más información (I)
Quality Assurance in Diagnostic Radiology. World Health Organization. Geneva, 1982.
International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. Safety Series115, IAEA, 1996.
ICRP 73. Radiological Protection and Safety in Medicine. Annals of the ICRP, 26(2), 1996.
NCRP 99, Quality Assurance for Diagnostic Imaging, 1988.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 23: Dónde conseguir más información (II)
European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images. Report EUR 16260, 1996.
Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Pediatrics, (Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg), Report EUR 16261, 1996.
Quality Criteria for Computed Tomography. Report EUR 16262, 1999.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources