## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 23: Organización de la Garantía de Calidad (QA) en Radiodiagnóstico
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipos needed: (List materials and equipos needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia objeto: Planificación y organización de la Garantía de Calidad (QA)
Descripción de la etapa principal a seguir para lograr poner en servicio un programa eficaz de QA
Reglas de protección radiológica relativas a la QA en radiodiagnóstico
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Normas de calidad de imagen aceptable
Análisis de repeticiones
Calidad de imagen y dosis al paciente
Efecto de las imágenes de mala calidad
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los requisitos específicos referidos a conceptos de QA, protección radiológica en radiodiagnóstico y procedimientos para revisar y evaluar eficacia global de la protección radiológica
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 23: Organización de la QA en Radiodiagnóstico
Tema 1: Normas de calidad de imagen aceptable
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipos needed: (List materials and equipos needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Programas de garantía de calidad (I)
Los equipos de imagen radiológicos deben producir imágenes que satisfagan las necesidades del radiólogo u otros intérpretes sin implicar la irradiación innecesaria del paciente.
Las actuaciones de garantía de calidad contribuyen a la producción de imágenes diagnósticas de calidad consistente reduciendo las variaciones en función de los equipos de imagen.
Los aspectos de control de calidad de un programa de garantía de calidad no están, sin embargo, relacionados necesariamente con la calidad (contenido de información) de la imagen.

## Slide 7: Programas de garantía de calidad (II)
Se ha reconocido crecientemente que los programas de garantía de calidad dirigidos a la actuación del operador y a la función de los equipos puede ser de gran valor para mejorar el contenido de información diagnóstica, reduciendo la exposición a la radiación y los costes médicos, y mejorando la gestión del departamento.
Los programas de garantía de calidad contribuyen así a la provisión de cuidado sanitario de alta calidad.

## Slide 8: Programas de garantía de calidad (III)
Diferentes estudios han indicado que muchas instalaciones de radiodiagnóstico producen mala calidad de imágenes y producen una exposición a la radiación innecesaria.
Un mal funcionamiento de los equipos contribuye significativamente a que prevalezcan las imágenes de mala calidad.

## Slide 9: Efecto de las imágenes de baja calidad
La mala calidad de imagen tiene tres efectos negativos:
  Si la imagen no es de calidad adecuada, los especialistas no dispondrán de toda la información diagnóstica que podrían haber obtenido, y esto puede llevar a un diagnóstico incorrecto
  Si la calidad de la radiografía es tan mala que no puede usarse, el paciente debe ser expuesto otra vez, causando un aumento en el coste del diagnóstico
  En la producción de radiografías de calidad inadecuada también surge un exceso innecesario de exposición a la radiación

## Slide 10: Normas de calidad de imagen aceptable
Antes del comienzo de un programa de control de calidad, deben establecerse normas de calidad de imagen aceptable.
Idealmente, estas normas deben ser objetivas, por ejemplo “límites de aceptabilidad para los parámetros que caracterizan la calidad de imagen”, pero podrían ser subjetivas, por ejemplo “opiniones de personal profesional” en casos en que no puedan definirse normas objetivas adecuadas.

## Slide 11: Análisis de repeticiones
El análisis de imágenes rechazadas es un componente básico del programa de garantía de calidad
Las imágenes consideradas de calidad inadecuada se clasifican de acuerdo a la causa del rechazo, que podría deberse a la competencia del personal técnico, a problemas de los equipos o a dificultades específicas asociadas a la exploración, o a alguna combinación de estos elementos
Ejemplos de principales causas de repetición:
  Fallos de exposición (especialmente importantes en equipos radiográficos móviles)
  Posicionamiento incorrecto
  Fallo de los equipos

## Slide 12: ¿Cómo comenzar? (I)
Buscar experiencia pasada en la literatura existente.
Tener en cuenta el personal y el material disponible.
Definir prioridades si no es posible desarrollar el programa completo.
Buscar la utilidad de las acciones a llevar a cabo.

## Slide 13: ¿Cómo comenzar? (II)
Con los controles de calidad “básicos” (calidad de imagen y dosis al paciente).
Criterios para decidir si los resultados de los controles son lo bastante buenos (comparación con niveles orientativos) o si es necesario proponer acciones correctoras.
¡Dejar controles más difíciles para una segunda etapa!

## Slide 14: ¡Un consejo básico!
Cualquier acción (control de calidad, acción correctora, etc) debe ser informada y documentada, y:
  Debe ser realizada en un tiempo razonable.
  Los informes deben ser comprendidos y conocidos por radiólogos y técnicos.
  Debe tenerse en cuenta el coste de las acciones correctoras propuestas (deben evitarse las acciones menos útiles).

## Slide 15: Objetos de test para la evaluación objetiva de la calidad de imagen
Test para QC de monitores e impresoras láser
Test para QC de geometría en fluoroscopia
Test para QC de radiografía
Test para QC en mamografía

## Slide 16: Imágenes clínicas y criterios de calidad para la evaluación de la calidad de imagen (I)
Para una exploración de tórax en proyección P/A:
  Realizada en inspiración profunda (evaluada por la posición de las costillas por encima del diafragma – bien 6 anteriormente o 10 posteriormente) y con respiración suspendida.
  Reproducción simétrica del tórax como muestra la posición central del proceso espinoso entre los extremos mediales de las clavículas.
  Borde medial de las escápulas fuera de los campos pulmonares.
  Reproducción de la parrilla costal por encima del diafragma.

## Slide 17: Imágenes clínicas y criterios de calidad para la evaluación de la calidad de imagen (II)
Para una exploración de tórax (cont.):
Reproducción visualmente nítida del patrón vascular en el pulmón entero, especialmente los vasos periféricos
Reproducción visualmente nítida de:
  La tráquea y los bronquios proximales,
  Los contornos del corazón y la aorta,
  El diafragma y los ángulos costofrénicos laterales
Visualización del pulmón retrocardiaco y el mediastino
Visualización de la columna a través de la sombra cardiaca
EUR 16260. CEC 1996.

## Slide 18: Dosimetría al paciente
Indicadores de dosis:
Dosis a la entrada en exploraciones simples.
Producto dosis-área y número total de imágenes y tiempo de fluoroscopia en procedimientos complejos.
En algunos procedimientos intervencionistas complejos, máxima dosis en piel.
En tomografía con TC, CTDI y número de cortes (también producto dosis-longitud).

## Slide 19: Dónde conseguir más información (I)
Quality Assurance in Diagnostic Radiology. World Health Organization. Geneva, 1982.
International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing radiation and for the Safety of radiation Sources. Safety Series115, IAEA, 1996.
ICRP 73. Radiological Protection and Safety in Medicine. Annals of the ICRP, 26(2), 1996.
NCRP 99, Quality Assurance for Diagnostic Imaging, 1988.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources

## Slide 20: Dónde conseguir más información (II)
European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images. Report EUR 16260, 1996.
Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Pediatrics, (Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg), Report EUR 16261, 1996.
Quality Criteria for Computed Tomography. Report EUR 16262, 1999.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources