## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 4: Sistema internacional de protección radiológica
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia del tema: el marco internacional de la protección radiológica en el campo médico
Papel de los organismos internacionales de PR
El sistema de limitación de dosis
Audiencia: técnicos de radiodiagnóstico, radiólogos, físicos médicos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Concepto y objetivos de la Protección Radiológica (PR)
El marco de la PR
Organismos relevantes en PR (CIPR, OIEA y UNSCEAR)
Sistema de PR
  Justificación de las prácticas
  Limitación de las dosis
  Optimización de la protección
Exposiciones ocupacionales, médicas y públicas
Límites de dosis
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo general
Tomar conciencia del marco conceptual de la CIPR y del requerimiento de la Normas Básicas de Seguridad internacionales (Basic Safety Standards – BSS) para la protección radiológica en el campo médico.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 4: Sistema internacional de protección radiológica
Tema 1: Concepto y objetivos de la Protección Radiológica (PR)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Conceptos y objetivos de la protección radiológica
La Protección Radiológica (PR) es una herramienta de gestión de medidas para la protección de la salud frente a los riesgos (para las personas y el medio ambiente) generados por el uso de la radiación ionizante
Detrimento: Daño total que podría eventualmente ser experimentado por un grupo expuesto y sus descendientes como resultado de la exposición del grupo a la radiación procedente de una fuente
Siempre se consideran BENEFICIOS frente a RIESGOS

## Slide 7: Efectos biológicos de la radiación ionizante: objetivos de la protección radiológica
Efectos deterministas
  La PR intenta EVITARLOS
Efectos estocásticos
  La PR intenta REDUCIRLOS

## Slide 8: Parte 4: Sistema internacional de protección radiológica
Tema 2: El marco de la PR
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 9: El marco de la protección radiológica (I)
De acuerdo con las BSS, cualquier actividad humana que introduce fuentes adicionales de exposición tales que se incrementa la exposición o la probabilidad de exposición de la población o el número de personas expuestas recibe el nombre de práctica.
No debe autorizarse ninguna práctica a menos que produzca beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad, como para compensar el daño radiológico que pudiera causar; esto es, a menos que la práctica esté justificada, tomando en cuenta factores sociales, económicos y otros relevantes.

## Slide 10: El marco de la protección radiológica (II)
Debe aplicarse un límite a la dosis (distinta que la procedente de exposiciones médicas) recibida por cualquier individuo como resultado de todas las prácticas a las cuales el o ella estén expuestos
Es la llamada “aplicación de límites de dosis individuales”

## Slide 11: El marco de la protección radiológica (III)
Respecto de las exposiciones de una fuente particular cualquiera dentro de una práctica, excepto en exposiciones médicas terapéuticas, la protección y la seguridad deben optimizarse para que la magnitud de las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de que se produzcan exposiciones potenciales se mantengan en el nivel más bajo que sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos y sociales, bajo la reserva de que las dosis liberadas a los individuos por la fuente estén sujetas a restricciones de dosis.
Es la llamada “optimización de la protección”.

## Slide 12: Parte 4: Sistema internacional de protección radiológica
Tema 3: Organizaciones relevantes en PR (CIPR, OIEA y UNSCEAR)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 13: Funcionamiento del sistema
CIPR
UNSCEAR
OIEA
NORMAS INTERNACIONALES

## Slide 14: Organizaciones relevantes en PR: CIPR, OIEA y UNSCEAR
La CIPR genera recomendaciones
El OIEA establece normas de seguridad y las prepara para su aplicación
El UNSCEAR estudia los efectos de la radiación atómica

## Slide 15: Organizaciones relevantes en PR: la CIPR (I)
ICRP (http://www.icrp.org)
  Al preparar sus recomendaciones, la CIPR considera los principios fundamentales y bases cuantitativas sobre las cuales pueden establecerse medidas de protección radiológica, dejando a los distintos organismos nacionales de protección la responsabilidad de proporcionar asesoramiento específico, códigos de práctica, o normas que resulten más adecuadas a las necesidades de sus países individuales.

## Slide 16: Organizaciones relevantes en PR: la CIPR (II)
CIPR (http://www.icrp.org)
  La CIPR ofrece sus recomendaciones a agencias reguladoras y asesoras y proporciona asesoría para ayudar en la gestión y personal profesional con responsabilidades en protección radiológica. Aunque la CIPR no tiene capacidad formal para imponer sus propuestas a nadie, la legislación de la mayoría de los países se ajusta, fielmente de hecho, a sus recomendaciones.

## Slide 17: Organizaciones relevantes en PR: UNSCEAR
United Nations Scientific Committee for the Effects of the Atomic Radiation (Comité Científico de las Naciones Unidas para los Efectos de la Radiación Atómica)
Elabora los informes UNSCEAR (“UNSCEAR reports”) para la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre uso y efectos de la radiación atómica

## Slide 18: Organizaciones relevantes en PR: OIEA (I)
Organismo intergubernamental independiente, basado en tecnología y ciencia, dentro de la familia de organismos de Naciones Unidas, que sirve como foco mundial para la cooperación nuclear
Objetivos estatutarios: recabar, acelerar y potenciar la contribución de la energía atómica a … la salud … en todo el mundo
OIEA (http://www.iaea.org)

## Slide 19: Organizaciones relevantes en PR: OIEA (II)
Funciones estatutarias relacionadas con la seguridad:
  Establecer normas de seguridad para la protección de la salud
  Asesorar para la aplicación de estas normas … bajo demanda de un Estado

## Slide 20: Parte 4: Sistema internacional de protección radiológica
Tema 4: Sistema de PR
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 21: Sistema de protección radiológica
Justificación de las prácticas
Limitación de las dosis
Optimización de la protección

## Slide 22: Justificación de una práctica
Una práctica está justificada cuando la exposición produce suficiente beneficio como para compensar el daño por la radiación que la exposición pudiera causar.
Entonces, una exposición sin beneficio no está justificada.

## Slide 23: Optimización de la protección
La optimización incluye el criterio: las dosis deben ser “tan bajas como razonablemente alcanzable”, teniendo en cuenta factores económicos y sociales”
Optimizar significa conseguir el mínimo riesgo y el máximo beneficio, teniendo en cuenta factores económicos y sociales

## Slide 24: Tan bajo como sea razonablemente alcanzable
Se refiere a la aplicación continua del principio de optimización en la práctica día a día.

## Slide 25: Limitación de las dosis
La exposición normal de los individuos debe restringirse para que ni la dosis efectiva total ni la dosis equivalente total a órganos relevantes o tejidos, causadas por la posible combinación de exposiciones de prácticas autorizadas, excedan cualesquiera límites de dosis vigentes, excepto en circunstancias especiales.
Los límites de dosis no deben aplicarse a exposiciones médicas de prácticas autorizadas.

## Slide 26: Parte 4: Sistema internacional de protección radiológica
Tema 5: Tipos de exposición
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 27: Exposiciones ocupacionales, médicas y públicas
Exposición ocupacional - Todas las exposiciones de los trabajadores producidas:
  En el curso de su trabajo, con la excepción de las exposiciones excluidas de las Normas
  En prácticas o de fuentes exentas por las Normas

## Slide 28: Exposiciones ocupacionales, médicas y públicas
Exposición médica - Exposición que recae en los pacientes:
  Como parte de su propio diagnóstico médico o dental o de su tratamiento;
  Por personas distintas de las expuestas ocupacionalmente, con el debido conocimiento mientras ayudan voluntariamente a la sujeción, al cuidado o a confortar a los pacientes;
  Por voluntarios en un programa de investigación biomédica que implique su exposición

## Slide 29: Exposiciones ocupacionales, médicas y públicas
Exposición pública - Exposición recaída
  En miembros del público debidas a fuentes de radiación
  Con exclusión de cualquier exposición médica u ocupacional y la radiación de fondo natural local normal
  Pero incluyendo la exposición de fuentes y prácticas autorizadas y de situaciones de intervención

## Slide 30: Restricciones de dosis (I)
Restricción prospectiva y relacionada con la fuente sobre la dosis individual liberada por la misma, que sirve como un hito en la optimización de la protección y la seguridad de la fuente.
Para exposiciones ocupacionales, restricción de dosis es un valor de dosis individual referido a una fuente, usado para limitar el margen de opciones consideradas en el proceso de la optimización.

## Slide 31: Restricciones de dosis (II)
Para la exposición médica, los niveles de restricción de dosis se deben interpretar como niveles orientativos, excepto cuando se utilizan para optimizar la protección de las personas expuestas para propósitos de investigación médica o de las personas, distintas de los trabajadores, que ayudan en el cuidado, sujeción o a confortar a pacientes expuestos.
Excepto…

## Slide 32: Restricciones de dosis (III)
Las restricciones de dosis no son límites de dosis.
Las restricciones de dosis no se aplican a pacientes.
En general, las restricciones de dosis deben establecerse sobre la base de los resultados de la optimización.
Excepto…

## Slide 33: Parte 4: Sistema internacional de protección radiológica
Tema 6: Límites de dosis
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 34: Límites de dosis (exposición ocupacional)
La exposición ocupacional de cualquier trabajador debe ser controlada para que no se excedan los siguientes límites:
Aplicación | Límite dosis ocupacional
Dosis efectiva | 20 mSv per año, promediados sobre periodos definidos de 5 años; 50 mSv en cualquier año individual
Dosis equivalente anual en: | 
El cristalino | 150 mSv
La piel | 500 mSv
Las manos y los pies | 500 mSv

## Slide 35: Límites de dosis (aprendices y estudiantes)
Para aprendices de 16 a 18 años de edad que están siendo formados para empleos que impliquen exposición a la radiación y para estudiantes de entre 16 y 18 años que precisan usar fuentes en el curso de sus estudios, la exposición ocupacional debe controlarse para que no se excedan los siguientes límites:
  Una dosis efectiva de 6 mSv en un año;
  Una dosis equivalente en cristalino de 50 mSv en un año; y
  Una dosis equivalente en extremidades o en piel de 150 mSv en un año.

## Slide 36: Trabajadoras embarazadas
Una mujer trabajadora, desde que se sabe embarazada, debe notificar a su empleador su situación a fin de que sus condiciones de trabajo puedan modificarse en caso de necesidad.

## Slide 37: Exposición ocupacional de la mujer
La notificación de embarazo no será considerada razón para excluir a una mujer trabajadora del trabajo.
El empleador de una mujer trabajadora que ha notificado su embarazo deberá adaptar las condiciones del trabajo con respecto a la exposición ocupacional para asegurar que al embrión o al feto se le proporciona un amplio nivel de protección, igual al requerido para miembros del público.

## Slide 38: Límites de dosis (público)
* En circunstancias especiales, una dosis efectiva de hasta 5 mSv en un año aislado siempre que el promedio de dosis a lo largo de cinco años consecutivos no exceda de 1 mSv por año.
Aplicación | Límite de dosis al público
Dosis efectiva | 1 mSv en un año *
Dosis equivalente anual en: | 
Cristalino | 15 mSv
Piel | 50 mSv

## Slide 39: Limitación de dosis para acompañantes y visitantes de pacientes (I)
Los límites de dosis no deben aplicarse a acompañantes de pacientes, esto es, a individuos expuestos mientras ayudan de modo voluntario (fuera de su empleo u ocupación) en el cuidado, sujeción o a confortar a pacientes sometidos a diagnóstico médico o tratamiento, ni a visitantes de tales pacientes.

## Slide 40: Limitación de dosis para acompañantes y visitantes de pacientes (II)
No obstante, la dosis del acompañante, visitante o confortador de pacientes debe restringirse para que sea improbable que tal dosis exceda de 5 mSv durante el periodo de una exploración diagnóstica o tratamiento. La dosis a niños que visiten pacientes que hayan ingerido materiales radiactivos debe restringirse igualmente a menos de 1 mSv.

## Slide 41: No considerados para los límites de dosis
Algunos casos no se consideran para los límites de dosis, aunque pudieran incrementar la dosis efectiva:
  Radiación de fondo natural
    Origen: radiación cósmica y de elementos radiactivos naturales en el ambiente (2-3 mSv/año)
  Radiación recibida por la exposición médica
    Podría representar un incremento de dosis > que la radiación natural, pero no se toma en consideración a efectos de límites.

## Slide 42: Resumen
El sistema internacional de PR se aplica a diferentes categorías de personal y a los miembros del público
A la exposición médica solo le afectan dos principios de PR: justificación y optimización
Las restricciones de dosis deben interpretarse como niveles orientativos para la exposición médica
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 43: Dónde conseguir más información
International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. 115, Safety Standards. IAEA, February 1996.
AEN/OCDE, OIEA, FAO, OIT, OMS, OPS, Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación. Colección de Seguridad Nº 115, Viena, 1997 (en español).
ICRP 73, Radiological Protection and Safety in Medicine. Annals of the ICRP, Vol. 26, Num. 2, 1996. Pergamon. UK.
1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP 60. Annals of the ICRP, Vol. 21, No. 1-3. Pergamon. UK. (Traducido al español por la Sociedad Española de Protección Radiológica)
Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. New York, United Nations 2000.
Las recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. ICRP publicación 103. Sociedad Española de Protección Radiológica.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources