## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 0. Principios de Protección Radiológica y justificación del curso
Curso del OIEA con programa estándar sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 2: Introducción
OBJETIVOS:
Justificar la necesidad de la Protección Radiológica y de la Garantía de Calidad en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Dar una perspectiva general sobre las diferentes fuentes que contribuyen a la exposición a la radiación, y sobre los principios de la Protección Radiológica
Señalar la especificidad de la exposición médica
Notes: <number>

## Slide 3
¿Hay RADIACIÓN en esta habitación?

## Slide 4: La radiación con la que convivimos
Radiación natural: rayos cósmicos, radiación interna a nuestro organismo, en la comida, en el agua que bebemos, en la casa en que vivimos, en el campo, en los materiales de construcción, etc.
Algunos contenidos de material radiactivo en el cuerpo humano: K-40, Ra-226, Ra-228
Por ej., una persona que pese 70 kg contiene
140 g de K, o sea
140 x 0.012%= 0.0168 g de K-40 0.1 Ci de K-40
24.000 fotones emitidos/min
(T1/2 del K-40 = 1.300 millones de años)

## Slide 5: Estimación de K-40 en masa corporal no grasa
Peso corporal = masa de grasa + masa corporal no grasa
El K-40 está directamente relacionado con la masa corporal no grasa
Se emplea un contador de radiactividad corporal

## Slide 6: La radiación con la que convivimos
De 1 m de espesor del suelo de un jardín de 400 m2 se obtendrían
1200 kg de K, de los cuales 1.28 kg de K-40
También se extraerían
3.6 kg de Th
1 kg de U
Gy/año
Nueva Delhi 700
Bangalore 825
Bombay 424
Kerala 4000
(en la franja costera)

## Slide 7: Niveles de radiación cósmica a distintas alturas sobre la superficie del planeta

## Slide 8: La radiación con la que convivimos
Dosis equivalente = 0.315 mSv/año
Dosis total de fuentes naturales = 1.0 a 3.0 mSv/año
Alimento | Nivel de radiactividad (Bq/kg) |  |  |  | 
 | Ingestión diaria (g/d) | Ra-226 | Th-228 | Pb-210 | K-40
Arroz | 150 | 0.126 | 0.267 | 0.133 | 62.4
Trigo | 270 | 0.296 | 0.270 | 0.133 | 142.2
Legumbres | 60 | 0.233 | 0.093 | 0.115 | 397.0
Otros vegetales | 70 | 0.126 | 0.167 | - | 135.2
Verduras | 15 | 0.267 | 0.326 | - | 89.1
Leche | 90 | - | - | - | 38.1
Dieta combinada | 1370 | 0.067 | 0.089 | 0.063 | 65.0

## Slide 9: Radiación de fuentes naturales
Normalmente 1-3 mSv/año
En áreas de fondo elevado: 3-13 mSv/año

## Slide 10
¿NECESITAMOS
LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA?

## Slide 11: Si se toma café caliente…
Exceso de temperatura = 60º - 37º = 23º
1 sorbo = 3 ml
3  23 = 69 calorías
Notes: <number>

## Slide 12: Dosis letal = 4 Gy
DL 50/60 = 4 Gy
Para un hombre de 70 kg
Energía absorbida = 4  70 = 280 Julios
= 280/4.18 = 67 calorías
= 1 sorbo
X-ray
Notes: <number>

## Slide 15
POR TANTO,
NECESITAMOS
PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

## Slide 16
Recibimos
1-3 mSv
Pueden matar
4000 mSv
Radiación
¿Dónde parar, dónde está el nivel seguro?
¿Cuáles son los efectos de la radiación?

## Slide 17: ¿Qué puede provocar la radiación?
Muerte
Cáncer
Quemaduras en la piel
Cataratas
Infertilidad
Efectos genéticos

## Slide 18
¿PUEDEN LOS
RAYOS X CAUSAR
LA MUERTE?

## Slide 19
Dosis
Efectos deterministas
Cataratas
Infertilidad
Eritema
Depilación
Cáncer
Ef. genéticos
Prob.  dosis
500 mSv para cataratas
150 mSv para esterilidad (temporal-hombres)
2500 mSv para esterilidad ovárica
Efecto
Efectos estocásticos

## Slide 20: Objectivos de la protección radiológica
PREVENIR efectos deterministas
LIMITAR la probabilidad de efectos estocásticos
¿CÓMO? ¿Hasta qué punto?

## Slide 21
Principio de OPTIMIZACIÓN
¿Hasta dónde OPTIMIZAR?
¿Se debe forzar al máximo la OPTIMIZACIÓN?

## Slide 22: Detalles de algunos estudios epidemiológicos sobre riesgos de cáncer inducido por radiación
Introducción a la Protección Radiológica en Radiodiagnóstico
<number>
Parámetro | Estudio de tiempo medio de vida de japoneses supervivientes a la bomba atómica (Shimizu et al) | Estudio sobre espondilitis anquilosante (Weiss et al) | Pacientes sometidos a fluoroscopia de tórax en Massachusets que padecieron tuberculosis (Boice et al) | Niños irradiados en Israel por tiña en el cuero cabelludo (Ron et al) | Registro Nacional del Reino Unido de Trabajadores con Radiaciones (Kendall et al)
Tamaño de la población | 75991 (con dosis DS86) | 14109 | 2573 | 10834 | 95217
Periodo de seguimiento | 5 – 55 años tras exposición | Hasta más de 50 años (media de 25.2 años) | Hasta más de 50 años (media de 30 años) | Hasta 32 años (media de 26 años) | Hasta 40 años
Rangos de: | Todas | Virtualmente todos ≥ 15 años | De menos de 15 hasta más de 40 | 0 – 15 años | 18 – 64 años
(a) edades a la exposición |  |  |  |  | 
(b) sexos | Números similares de ambos sexos | 83.5% de hombres | Mujeres | Números similares de ambos sexos | 92% de hombres
(c) grupos étnicos | Japoneses | Oeste de UK | Oeste (norte-americanas) | Africanos y asiáticos | Oeste de UK
Circunstancia en la que se recibió la exposición | Guerra | Terapia médica por enfermedad no maligna | Diagnóstico médico | Terapia médica por enfermedad no maligna | Ocupacional

## Slide 23: Detalles de algunos estudios epidemiológicos sobre riesgos de cáncer inducido por radiación
Introducción a la Protección Radiológica en Radiodiagnóstico
<number>
Parámetro | Estudio de tiempo medio de vida de japoneses supervivientes a la bomba atómica (Shimizu et al) | Estudio sobre espondilitis anquilosante (Weiss et al) | Pacientes sometidos a fluoroscopia de tórax en Massachusets que padecieron tuberculosis (Boice et al) | Niños irradiados en Israel por tiña en el cuero cabelludo (Ron et al) | Registro Nacional del Reino Unido de Trabajadores con Radiaciones (Kendall et al)
Órganos irradiados | Todos | Todos (pero principalmente los próximos a la columna) | Principalmente mama y pulmón | Principalmente cerebro, médula ósea, tiroides, piel y mama | Todos
Disponibilidad estimaciones de dosis | Dosis en órganos: individuales | Dosis media en órganos: individual solo para médula ósea roja, al presente | Dosis en órganos: individuales | Dosis individuales en cerebro, tiroides y piel | Dosis externas individuales en cuerpo entero
Rango de dosis | Principalmente entre 0 – 4 Gy | Principalmente entre 0 – 20 Gy | Principalmente entre 0 – 3 Gy | Cerebro: 0 – 6 Gy (media 1.5 Gy) Tiroides: 0 – 0.5 Gy (media 0.09 Gy) | Principalmente entre 0 – 0.5 Gy (media 0.034 Sv)
Tasa de dosis | Alta | Alta | Alta, pero altamente fraccionada | Alta | Baja
Calidad de la radiación | Principalmente baja LET | Baja LET | Baja LET | Baja LET | Principalmente baja LET

## Slide 24: Límites de dosis (ICRP 60)
* Con previsión adicional de que la dosis en un año individual > 30 mSv (AERB) y = 50 mSv (ICRP)
Nota: D.M.P. 1931 = 500 mSv, 1947=150 mSv, 1977=50 mSv y
en 1990=20 mSv
 | Ocupacional |  | Público
Dosis efectiva | 20 mSv / año promedio* en 5 años |  | 1 mSv por año
Dosis equivalente annual en: |  |  | 
Cristalino | 150 mSv | 15 mv | 
Piel | 500 mSv | 50 mSv | 
Manos y pies | 500 mSv |  | 

## Slide 25: Cambios en el límite de dosis (ICRP) (Niveles seguros)
mSv
Año

## Slide 26
¿CUÁL ES LA
BASE PARA LOS
LÍMITES DE DOSIS?

## Slide 27: Traducción textos de la diapositiva siguiente
EN GRÁFICA SUPERIOR:
Tasa de probabilidad de muerte (1/año) (a)
Exposición desde edad 0 a lo largo de toda la vida
Modelo multiplicativo, 5 mSv/año
Modelo aditivo
Riesgo anual 1/10000
EN GRÁFICA INFERIOR:
Tasa de probabilidad de muerte (1/año) (b)
Exposición desde edad 18 a la de 65 años
Modelo multiplicativo, 50 mSv/año
Modelo aditivo
Riesgo anual 1/1000

## Slide 29
¿POR QUÉ
REDUCIR LOS
LÍMITES DE DOSIS?

## Slide 30
PRINCIPIOS
DE LA
PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

## Slide 31
Justificación de las prácticas
Optimización de la protección manteniendo la exposición tan baja como sea razonablemente alcanzable
Límites de dosis ocupacionales

## Slide 32
¿CÓMO APLICAR
ESTOS PRINCIPIOS EN
RADIODIAGNÓSTICO?

## Slide 33
¿Cuánto tiempo trabaja con la radiación?
Radiografía

## Slide 34: Tiempo durante el que se emite radiación
Carga de trabajo = 100 disparos/día
CR = 5050 ms = 2500 = 2.5 s
LS = 50800 ms = 40,000 = 40 s
Tiempo total = 45 s/día
No más de 1 min/día

## Slide 35
Dosis al personal
Límite de dosis ICRP = 20 mSv/año
Trabajo en radiografía  0.1 mSv/año
Es decir, 1/200 del límite de dosis

## Slide 36: Dosis de radiación en exploraciones con rayos X (en múltiplos de la dosis para tórax)
Dosis relativa recibida
Número de radiografías de tórax
0
50
100
150
200
Brazo, cabeza, tobillo y pie (1)
Cabeza y cuello (3)
Cabeza en TAC (10)
Columna torácica (18)
Mamografía, Cistografía (20)
Pelvis (24)
Abdomen, Cadera, Fémur superior e inferior (28)
Tránsito con papilla de Ba (30)
Abdomen obstétrico(34)
Región lumbo-sacra (43)
Colangiografía (52)
Mielografía lumbar (60)
TAC de abdomen inferior en hombre (72)
Tac de abdomen superior(73)
Tránsito esófago-gastroduodenal con Ba (76)
Angiografía de cabeza o periférica (80)
Urografía (87)
Angiografía abdominal (120)
TAC torácico (136)
TAC abdomen inferior mujeres (142)
Enema de Ba (154)
Angio. linfática (180)
mSv
.05
0.15
0.49
0.92
1.0
1.22
1.4
1.5
1.7
2.15
2.59
3.0
3.61
3.67
3.8
4.0
4.36
6.0
6.8
7.13
7.69
9.0

## Slide 37
¿ES POSIBLE QUE SE
PRODUZCAN EFECTOS
DETERMINISTAS EN
EL TRABAJO
RADIOGRÁFICO?
¿En personal, en pacientes??
Notes: <number>

## Slide 38
Radiografía
I: Improbable
Riesgo | Personal | Paciente | Público
Muerte | x | x | x
Quemadura piel | x | x | x
Infertilidad | x | x | x
Cataratas | x | x | x
Cáncer | I | I | I
Efecto genético | I | I | I

## Slide 39
FLUOROSCOPIA
Y
TC

## Slide 40: Fluoroscopia
Estudio con Ba: 3-6 min/pac.  8 pac./día
=40 min/día
ANGIOGRAFÍA
Diagnóstica = 50 min/día
Terapéutica = 2 - 5 h/día
TC = 10 - 45 min/día

## Slide 41
Fluoroscopia (excl. angio terap.)
I: Improbable
Riesgo | Personal | Paciente | Público
Muerte | x | x | x
Quemadura piel | x | x | x
Infertilidad | x | x | x
Cataratas | x | x | x
Cáncer | I | I | I
Efecto genético | I | I | I

## Slide 42: Resumen
La radiación con la que convivimos
La radiación que puede ser letal
Efectos de la radiación
Límites de dosis
Principios de la protección
Aplicación de los principios de la protección en radiodiagnóstico