## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 7: El haz de rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 2: Introducción
Se revisa:
La producción de rayos X para diagnóstico radiológico: rayos X de Bremsstrahlung y rayos X característicos
Filtración del haz, dispersión de los rayos X, calidad y cantidad de rayos X, espectro de rayos X y factores que afectan al espectro de rayos X
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and añadida information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
  Producción de Bremsstrahlung
  Rayos X característicos
  Filtración del haz
  Radiación dispersa
  Factores que afectan al espectro de rayos X, cantidad y calidad
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and añadida information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los principios tecnológicos de la producción de rayos X
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 7: El haz de rayos X
Tema 1: Producción de Bremsstrahlung
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Interacción electrón-nucleo (I)
Bremsstrahlung:
  Pérdida de energía radiativa (E) por electrones que se frenan en su paso a través de un material
  es la deceleración del electrón incidente por el campo coulombiano del núcleo
  la energía de la radiación (E) se emite en forma de fotones.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in radiación Protection and Safe Use of radiación Sources

## Slide 7: Interacción electrón-núcleo (II)
Con materiales de alto número atómico
  La pérdida de energía es mayor
La pérdida de energía por Bremsstrahlung
  > 99% de la pérdida de energía cinética del electrón tiene lugar como producción de calor
  Crece al aumentar la energía del electrón
Los rayos X son predominantemente producidos por Bremsstrahlung
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in radiación Protection and Safe Use of radiación Sources

## Slide 8: Los electrones golpean el núcleo
N
N
n(E)
E
E1
E2
E3
n1
n3
n2
E1
E2
E3
n1E1
n2E2
n3E3
E
Emax
Espectro de
Bremsstrahlung

## Slide 9: Espectro continuo de Bremsstrahlung
La energía (E) de los fotones de Bremsstrahlung puede tomar cualquier valor entre “cero” y la máxima energía cinética de los electrones incidentes
El número de fotones en función de E es proporcional a 1/E
Blanco grueso  espectro lineal continuo
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in radiación Protection and Safe Use of radiación Sources

## Slide 10: Espectros de Bremsstrahlung
E0= energía de los electrones, E = energía de los fotones emitidos
dN/dE (densidad espectral)
dN/dE
De un blanco “delgado”
E
E0
E
E0
De un blanco “grueso”
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in radiación Protection and Safe Use of radiación Sources

## Slide 11: Energía del espectro de rayos X (componente continua)
Energía máxima de los fotones de Bremsstrahlung
  Energía cinética de los electrones incidentes
En el espectro de rayos X de las instalaciones de radiología:
  Máx (energía) = Energía al voltaje de pico del tubo de rayos X
Bremsstrahlung
E
keV
50 100 150 200
Bremsstrahlung
tras filtración
keV

## Slide 12: Parte 7: El haz de rayos X
Tema 2: Rayos X característicos
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 13: Rayos X característicos: interacción electrón - electrón (I)
Comienza con la eyección de e- principalmente de la capa K (también es posible de L, M,…) por ionización
De las capas, L o M, hay electrones que caen en la vacante creada en la capa K
La diferencia en energías de enlace se emite como fotones
Una secuencia de transiciones electrónicas sucesivas entre niveles de energía
La energía de los fotones emitidos es característica del átomo
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in radiación Protection and Safe Use of radiación Sources

## Slide 14: Rayos X característicos (II)
L
K
M
N
O
P
Energía
(eV)
6
5
4
3
2
0
- 20
- 70
- 590
- 2800
- 11000
- 69510
0 10 20 30 40 50 60 70 80
100
80
60
40
20
L
L
L
K1
K2
K2
K1
(keV)
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in radiación Protection and Safe Use of radiación Sources

## Slide 15: Características de átomos
A, Z y magnitudes asociadas
Hidrógeno A = 1 Z = 1 EK= 13.6 eV
Carbono A = 12 Z = 6 EK= 283 eV
Fósforo A = 31 Z = 15 EK= 2.1 keV
Wolframio A = 183 Z = 74 EK= 69.5 keV
Uranio A = 238 Z = 92 EK= 115.6 keV
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in radiación Protection and Safe Use of radiación Sources

## Slide 16: Radiación emitida por el tubo de rayos X
Radiación primaria: previa a la interacción del haz de rayos X (a la salida del tubo)
Radiación dispersa: la generada tras, al menos, una interacción; necesidad de la reja (o rejilla) antidifusora
Radiación de fuga: la no absorbida por el encapsulado que blinda el tubo de rayos X
Radiación trasmitida: la que emerge tras el paso del haz por la materia

## Slide 17: Parte 7: El haz de rayos X
Tema 3: Filtración del haz de rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 18
¿Qué es la filtración del haz?
10 15 20 25 30
15
10
5
energía (keV)
Número de fotones (normalización arbitraria)
Espectro de rayos X a 30 kV de un tubo de rayos X
Con blanco de Mo y filtración de 0.03 mm de Mo
Absorbente colocado
entre la fuente y el objeto
Absorbe preferentemente
los fotones de menor energía
O absorbe partes del
espectro (filtros de borde K)

## Slide 19
Filtración del tubo
Filtración inherente (presente siempre)
   dosis en piel a la entrada del paciente reducida (eliminación de rayos X de baja energía que no contribuyen a la imagen)
Filtración añadida (filtro extraíble)
  Reducción adicional de la dosis en los tejidos superficiales y en la piel del paciente sin pérdida de calidad de imagen
Filtración total (inherente + añadida)
La filtración total debe ser > 2.5 mm Al para un generador de > 110 kV
Medida de la filtración  Capa hemirreductora

## Slide 20
Filtración del tubo

## Slide 21
Filtración
Cambio en cantidad y
cambio en calidad
El espectro se despalza hacia
mayor energía
espectro fuera del ánodo
tras ventana cápsula del tubo (filtración INHERENTE)
tras filtración añadida

## Slide 22: Parte 7: El haz de rayos X
Tema 4: Radiación dispersa
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 23: Radiación emitida por el tubo de rayos X
Radiación primaria: previa a la interacción del haz de rayos X (a la salida del tubo)
Radiación dispersa: la generada tras, al menos, una interacción
Radiación de fuga: la no absorbida por el encapsulado que blinda el tubo de rayos X
Radiación trasmitida: la que emerge tras el paso del haz por la materia  rejilla antidifusora

## Slide 24
Radiación dispersa
Efecto en la calidad de imagen
  Aumento de la borrosidad
  Pérdida de contraste
Efecto sobre la dosis al paciente
  Aumento de la dosis superficial y profunda
Posible reducción mediante:
  uso de la rejilla
  limitación del campo a la porción útil
  limitación del volumen irradiado (ej.: compresión de la mama en mamografía)

## Slide 25
Reja (o rejilla) antidifusora (I)
Radiación que emerge del paciente
  Haz primario: contribuye a la imagen
  Radiación dispersa: no alcanza al detector y contribuye a la parte principal de dosis al paciente
La rejilla (entre paciente y película) elimina la mayor parte de la radiación dispersa
Rejilla estacionaria
Rejilla móvil (mejor comportamiento)
Rejilla focalizada
Sistema de Potter-Bucky (“bucky”)

## Slide 26
Fuente de rayos X
Plomo
Rayos X dispersos
Rayos X útiles
Película y chasis
Paciente
Reja (o rejilla) antidifusora (II)

## Slide 27: Parte 7: El haz de rayos X
Tema 5: Factores que afectan al espectro de rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 28
Factores que afectan al haz de rayos X
Corriente del tubo
Potencial del tubo (kilovoltaje)
Filtración
Material del blanco z alto o bajo
Tipo de forma de onda

## Slide 29
Espectro de rayos X: corriente del tubo
400 mA
200 mA
Energía de los rayos X (keV)
Número de rayos X por unidad de energía

## Slide 30
Espectro de rayos X: corriente del tubo
Cambia la cantidad
NO cambia la calidad
kV efectivo no cambiado

## Slide 31
Espectro de rayos X: kilovoltaje
Cambio de cantidad y
de calidad
  Espectro se desplaza hacia mayor energía
  Aparecen las líneas características

## Slide 32
Espectro de rayos X: filtración
Cambio en cantidad y
Cambio en calidad
El espectro se despalza hacia
mayor energía
espectro fuera del ánodo
tras ventana cápsula del tubo (filtración INHERENTE)
tras filtración añadida

## Slide 33
Espectro de rayos X: Z del blanco
Mayor Z
Menor Z
Energía de los rayos X (keV)
Número de rayos X por unidad de energía

## Slide 34
Espectro de rayos X: forma de onda
Trifásico
Monofásico
Energía de rayos X (keV)
Número de rayos X por unidad de energía

## Slide 35: Factores que afectan
Cantidad de rayos X
  Corriente del tubo (mA)
  Tiempo de exposición (s)
  Potencial del tubo (kVp)
  Forma de onda
  Distancia foco-piel (fsd)
  Filtración
Calidad de los rayos X
  Potencial del tubo (kVp)
  Filtración
  Forma de onda

## Slide 36: Resumen
Hemos aprendido acerca del espectro continuo de Bremsstrahlung y de las líneas características (rayos X característicos)
Distintos factores (kV, filtración, corriente, forma de onda, material del blanco) que influyen en la calidad y/o cantidad del haz de rayos X
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 37: Dónde encontrar más información
Equipment for diagnostic radiology, E. Forster, MTP Press, 1993
IPSM Report 32, Parte 1, X-ray tubes and generators
The Essential Physics of Medical Imaging, Williams and Wilkins. Baltimore:1994
Especificaciones de fabricantes de diferentes equipos de rayos X
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources