## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Parte 15.9: Optimización de la protección en radiografía
Ejercicio práctico – evaluación de la cámara oscura
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Perspectiva general / Objetivos
Materia objeto: evaluación de la cámara oscura
Procedimiento a seguir paso a paso para implantar el test de QC considerado
Fugas de luz en la cámara oscura
Luz de seguridad de la cámara oscura
Interpretación de resultados
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Parte 15.9: Optimización de la protección en radiografía
Evaluación de la cámara oscura
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 4: ¿Cuál es el equipamiento mínimo necesario?
Tapa para película
Densitómetro

## Slide 5: Fugas de luz en la cámara oscura (I)
Permanecer en la cámara oscura durante un mínimo de cinco minutos con todas las luces apagadas, incluidas las de seguridad
Asegurarse de que las salas adyacentes están completamente iluminadas
Inspeccionar todas aquellas áreas que pueden ser probablemente una fuente de fugas de luz

## Slide 6: Fugas de luz en la cámara oscura (II)
Se necesita una película expuesta previamente con una OD de aproximadamente 1.2, para medir el velo extra resultante de cualquier fuga de luz u otras fuentes luminosas
Medir siempre diferencias de densidad óptica en una línea perpendicular al eje del tubo para evitar la influencia del efecto tacón

## Slide 7: Fugas de luz en la cámara oscura (III)
Abrir el chasis con la película expuesta previamente y colocar la película (emulsión hacia arriba) sobre el (parte adecuada del) banco de trabajo
Tapar la mitad de la película y exponerla durante cuatro minutos
Tapar la película también en perpendicular al efecto tacón para evitar la influencia de esta falta de homogeneidad en las medidas

## Slide 8: Fugas de luz en la cámara oscura (IV)
Medir la diferencia de densidad óptica del fondo (Dfondo) y del área velada (Dvelada)
El velo extra (D) vale:
D = Dvelada - Dfondo

## Slide 9: Fugas de luz en la cámara oscura (V)
Valor límite | Velo extra: ΔD ≤ 0.02 OD en 4 minutos
Frecuencia | Inicialmente, cada seis meses y cuando se sospecha de fugas de luz

## Slide 10: Luz de seguridad de la cámara oscura (I)
Comprobar visualmente que todas las luces de seguridad están en buenas condiciones (filtros no agrietados)
Medir el velo extra resultante de las luces de seguridad, según el mismo procedimiento descrito para las fugas de luz, pero con las luces de seguridad encendidas
Asegurarse de que las luces de seguridad se encendieron más de cinco minutos antes para evitar los efectos del encendido inicial

## Slide 11: Luz de seguridad de la cámara oscura (II)
Valor límite | Velo extra ΔD ≤ 0.10 OD en 4 minutos
Frecuencia | Inicialmente, cada seis meses y cada vez que el entorno exterior de la cámara oscura ha cambiado