## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Parte 15.5: Optimización de la protección en radiografía
Ejercicio práctico – mancha focal
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Perspectiva general / Objetivos
Materia objeto: control de calidad de un sistema general de radiografía
Procedimiento a seguir paso a paso para implantar el ensayo de QC considerado
Interpretación de resultados
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Parte 15.5: Optimización de la protección en radiografía
Medida del tamaño de mancha focal
(método del patrón de estrella)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 4: ¿Cuál es el equipamiento mínimo necesario?
Herramienta de medida de mancha focal: patrón de estrella
Película radiográfica
Chasis sin pantalla

## Slide 5: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (1)
La medida del tamaño de mancha focal sirve para determinar sus dimensiones físicas en la instalación o cuando la resolución ha disminuido ostensiblemente. La evaluación de la resolución espacial se considera adecuada en control de calidad de rutina
Utilizando una chasis sin pantalla, se produce una imagen con rayos X ampliada del objeto de test
Esto puede conseguirse colocando una película negra (OD ³ 3) entre pantalla y película.

## Slide 6: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2)
Seleccionar el tamaño de mancha focal requerido, un voltaje en el tubo de 50-60 kV y una carga en el foco (mAs) como para obtener una densidad óptica entre 0.8 and 1.4 DO excluidos la base y el velo (medida en la zona central de la imagen)
La imagen del objeto debe aparecer en el punto de referencia del plano de imagen

## Slide 7: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2) (continuación)
Usar el soporte del objeto para sujetarlo
Seleccionar más o menos la misma carga de mancha focal (mAs) usada para producir la imagen estándar de un paciente de talla normal, que puede resultar en una densidad óptica de la imagen del patrón de estrella: 0.8<OD<1.4

## Slide 8: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2) (continuación)
De acuerdo con la norma IEC/NEMA:
Una mancha focal nominal de 0.8 no debería exceder 1.2 mm de anchura y 1.6 mm de longitud.
Una mancha focal nominal de 1.2 no debería exceder 1.7 mm de anchura y 2.4 de longitud.

## Slide 9: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2) (continuación)
Las dimensiones de la mancha focal pueden estimarse a partir del “diámetro de borrosidad” de la imagen (con magnificación entre 2.5 y 3 veces) del patrón de estrella
La distancia entre las regiones borrosas más externas se mide en dos direcciones: perpendicular y paralela al eje del tubo
Colocar el chasis sobre la mesa (sin reja)

## Slide 10: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2) (continuación)
La mancha focal se calcula de acuerdo con la fórmula :
donde:
 : ángulo de los sectores radioopacos (1° or 0.5°),
Dblur : diámetro de la borrosidad,
Mstar : factor de magnificación determinado midiendo el diámetro del patrón de estrella sobre la imagen adquirida (Dimage) y el diámetro del propio aparato (Dstar), directamente sobre la estrella
f
=
x
180
x
D
(
M
-
1
)
blur
star

